Leitfaden zur Erstellung von Elektrik-Bauteilen mit CAD TIA V5

Version x.x

Stand : xx.xx.2020

Dokumentenhistorie

| Version | Datum | Beschreibung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06.10.04 | Erstveröffentlichung | CES-AK |
| 1.1 | 26.10.04 | Feedback aus Erstveröffentlichung eingearbeitet | M. Kaussen |
| 1.2 | 30.11.04 | Abkürzungsverzeichnis und Erzeugen von SVG hinzugefügt | M. Kaussen |
| 1.3 | 08.12.04 | Erste verbindliche Version; Abgestimmt mit CES-AK | M. Kaussen |
| 1.4 | 25.01.05 | Abstimmung CES-AK, erster Freigabestand | M. Kaussen |
| 1.4.1 | 01.02.05 | SVG geändert: 4 Dateien müssen erzeugt werden | H. Schminke |
| 1.4.2 | 02.02.05 | Daimler-spezifische Ergänzung in Kapitel 5.4.5 eingefügt | H. Schminke |
| 1.5 | 12.10.05 | Überarbeitung; alle gelben Stecker grau eingefärbt; Text Änderungen in roter Farbe | CES-AK |
| 1.6 | 26.01.06 | Kleinere Anpassungen zu den 2D-Darstellungen der Bauteile (SVG) | CES-AK |
| 1.6.1 | 03.03.06 | ISO-Darstellung (SVG) angepasst; cyan als Farbe zur Kammer/Pin-Darstellung festgelegt | CES-AK |
| 2.0 | 29.05.06 | Erweiterungen zu Tüllen, Kappe, Verteilern und Kabelkanälen (Kapitel 2 und 5) | CES-AK |
| 2.1 | 07.11.06 | Diverse Korrekturen; Änderung in Kapitel 4.1; Anpassung Kapitel 6.3 (SVG) an V5R16 | CES-AK |
| 2.11 | 24.01.07 | Korrektur eines Schreibfehlers im Kapitel 5.4: Das User Defined Attribute „Component Type“ muss anstelle eines Unterstrichs mit einem Leerzeichen geschrieben werden | CES-AK |
| 2.2 | 11.05.07 | Ersetzen von CATIA V4 spezifischen Ausdrücken: No Show durch Hide, Face durch Surface, Solid durch Volumenkörper Erweiterungen zur Steckertülle in Kapitel 5.3.2 und zum Kapitel 4, sowie kleinere Anpassungen im Kapitel 2.1 und Kapitel 5.6 | CES-AK |
| 2.3 | 05.10.07 | Anpassung einiger Formulierungen und Tabellen; Erweiterung um die Bauteile Schweißverbinder, Connector Shell, Connector Clip und Protection, Daimler-spezifische Änderungen: neues Start-CAD Part, Volkswagen spezifische Änderungen | CES-AK |
| 2.4 | 06.05.08 | Neue Kapitel 5.2.9 zu Batterieklemmen und 5.2.10 zu Kupplungs- und Anschlussstücken. Erweiterung Kapitel 5.2.8 Winkelkupplungen und 5.3.1 Befestigungselemente. Positionierung bei Einknüpftüllen angepasst 5.3.2; „Erzeugungsreihenfolge“ für Punkte und Planes festgelegt 5.4.1; Darstellungstabelle um „Rastnasen“ erweitert 5.7.1; Kapitel 6 (SVG) jetzt in Abstimmung mit OEM. | CES-AK |
| 2.5 | 14.05.09 | Erweiterungen in den Kapiteln 5.2.9, 5.3.6 und 5.4.3 (Staubschutzkappen) 5.3.2 und 5.4.5 (Supports mit variabler Kabelrichtung).sowie in Kapitel 5.4.1 und Kapitel 5.7.2. | CES-AK |
| 2.6 | 18.05.10 | Erweiterung Lieferantenliste; Erweiterung Kapitel 5.2.6 um Sonderkabelschuhe und Kapitel 5.3.2 um Reduzier- und Winkelstücke. | CES-AK |
|  | 18.11.19 | Systemneutrale Inhalte markiert (heißt nicht, dass diese Inhalte weiterhin Gültigkeit haben); Textvorschlag; Methode zu diskutieren Umgang mit Bildern? (sind nicht systemneutral) | Schminke |

Leitfadenverantwortliche

| Firma | Telefon / Fax | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| BMW AG Andreas Lehr | Tel.: 089 / 382-49397 Fax: 089 / 382-43759 | andreas.lehr@bmw.de |
| Daimler AG Helge Schminke | Tel.: 07031 / 90-41376 Fax: 0711 / 3052110132 | helge.schminke@daimler.com |
| Porsche AG Dirk Lorenz | Tel.: 0711 / 911-88484 Fax: 0711 / 911-82441 | dirk.lorenz@porsche.de |
| Volkswagen AG Gerd Bautsch (AutoVision) | Tel.: 05361 / 9-124890 | extern.gerd.bautsch@volkswagen.de |
| Audi AG Helmut Reitinger | Tel.: 0841 / 89-89730 | helmut.reitinger@audi.de |

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	5

2 Allgemeine Hinweise	6

2.1 Erfordernisse	6

2.2 Datenstruktur	7

2.3 Ablauf der Datenerzeugung (Geometrie und Elektrik)	7

3 Namenskonvention eines CAD Part	7

4 Properties	8

4.1 Part Number	8

4.2 Definition	8

4.3 User Defined Properties	9

5 Das Geometrie-CAD Part	11

5.1 Grundsätze	11

5.2 Aufbau und Lage von Steckverbindungen	13

5.2.1.	Buchsen- und Stiftgehäuse	13

5.2.2.	Stiftleisten und Kragen	14

5.2.3.	Sicherungsträger und Relaissockelleisten	14

5.2.4.	Kombi- und Hybridstecker	15

5.2.5.	Relaissockel	16

5.2.6.	Kammverbinder,Kabelschuhe und Kabelschuhvarianten	17

5.2.7.	Schweissverbinder	18

5.2.8.	Winkelkupplungen	19

5.2.9.	Batterieklemmen	20

5.2.10.	Kupplungs- / Anschlussstücke	21

5.3 Aufbau und Lage von Befestigungselementen, Tüllen, Kappen, T- und Y-Verteilern sowie Sonderteilen	22

5.3.1.	Befestigungselemente, Kabelbandhalter, Kabelbänder und Endstücke	22

5.3.2.	Tüllen, T- und Y-Verteiler, Reduzierstücke sowie Sonderteile	26

5.3.3.	Flexible Tüllen	28

5.3.4.	Abdeckkappen	28

5.3.5.	Steckerhalter, Steckeraufnahme	29

5.3.6.	Staubschutzkappen / Blindstecker	31

5.3.7.	Kabelkanäle	31

5.4 Zusätzlich erforderliche Elemente für Folgeprozesse (Topologieexport)	32

5.4.1.	Alle Kappen, Steckertüllen, Tüllen, Reduzierstücke, Sonderteile sowie Clips, T- und Y-Verteiler mit unterschiedlichem Ein- und Austrittsvektor	32

5.4.2.	Steckerhalter, Steckeraufnahme	35

5.4.3.	Staubschutzkappen / Blindstecker	36

5.4.4.	Kabelkanäle (Lieferumfang Kabelbaum)	37

5.4.5.	Supports mit variabler Kabelrichtung	38

5.5 Aufbau und Lage elektrischer Geräte (Equipment)	39

5.6 Grafische Standards	40

5.7 Datenreduktion	41

5.7.1.	Darstellungstabelle	42

5.7.2.	Maximale Datengröße	42

5.8 Bauraumanspruch und Montageraum	43

6 Erstellen der 2D-Darstellung	44

6.1 Benennung	44

6.2 Aufbau	44

6.3 Erzeugen von SVG-Grafik aus CATIA	46

7 Erstellen der Elektrikeigenschaften	47

7.1 Grundsätze	47

7.2 Steckverbindungen	48

7.2.1.	Buchsen- und Stiftgehäuse	48

7.2.2.	Stiftleisten und Kragen	49

7.2.3.	Sicherungsträger und Relaissockelleisten	49

7.2.4.	Kombi- und Hybridstecker	49

7.2.5.	Relaissockel	49

7.2.6.	Kammverbinder / Kabelschuhe	49

7.2.7.	Schweissverbinder	49

7.2.8.	Winkelkupplungen	49

7.2.9.	Batterieklemmen	49

7.2.10.	Kupplungs- / Anschlussstücke	49

7.3 Abdeckkappen	49

7.4 Befestigungselemente	50

7.4.1.	Clips mit gleichem Ein- und Austrittsvektor	50

7.4.2.	Alle Kappen, Steckertüllen, Tüllen, Sonderteile sowie Clips, T- und Y-Verteiler mit unterschiedlichem Ein- und Austrittsvektor	51

7.4.3.	Tüllen mit flexiblen Enden	52

7.5 Kabelkanäle (Lieferumfang Kabelbaum)	52

7.6 Kabelschutz	52

7.7 Umgang mit elektrischen Geräten (Equipment)	52

8 Allgemeine Tipps	53

9 Anhang	54

9.1 Farbtabelle	54

9.2 Abkürzungsverzeichnis	54

10 OEM-spezifische Anhänge	55

10.1 Daimler	55

10.1.1.	Prozessrelevante Anforderungen	55

10.1.2.	Inhalt und Anwendung des Daimler-Start-CAD Part	57

10.2 Volkswagen	59

10.2.1.	Datenstruktur	59

10.2.2.	Properties	59

10.2.3.	Protection	60

10.2.4.	Das Geometrie-CAD Part	61

10.2.4.1	Steckverbindungen mit zusätzlichen Anbauteilen z.B. Abdeckkappen:	61

11 Abbildungsverzeichnis	62

12 Tabellenverzeichnis	64

# Einleitung

Mit dem Ziel eine Datenbank aufzubauen, in der alle Wiederholteile elektrischer Komponenten verwaltet werden, sollen in diesem Leitfaden die erforderlichen Maßnahmen, die zur Erzeugung und Aufbereitung der Daten von elektrischen Steckverbindungen und Befestigungselementen notwendig sind, beschrieben werden.

Die Inhalte wurden im CES-Arbeitskreis Deutsche Automobilindustrie (CES = Car Electrical System) abgestimmt und stellen eine gemeinsame Anforderung der Firmen Audi AG, BMW AG, Daimler AG, Porsche AG und VW AG an externe und interne Stellen dar.

In einer ersten Phase werden die geometrischen Daten erzeugt. Anschließend werden diese mit bestimmten elektrischen Eigenschaften der CATIA-Workbench Electrical Part Design verknüpft.

Im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen wird dieser Leitfaden fortwährend überarbeitet.

Es gelten firmenspezifische CAD-Normen.

# Allgemeine Hinweise

## Erfordernisse

Zur Erzeugung von Kabelbäumen mit CATIA V5 CAD ist es erforderlich, folgende Bauteile in einer bestimmten Form aufzubereiten:

| Bauteil | CATIA-Name |
| --- | --- |
| Stecker | Connector |
| Halterung, Clips | Support |
| Kabelkanäle | Cable Duct |
| Tülle | Grommet |
| Kabelschutz (Bandierungen, Isolierschläuche, Wellrohre) | Protection |

Tabelle 2.1: Übersicht der aufzubereitenden Bauteile

- Von jedem Bauteil wird ein geometrisch vereinfachtes CAD Part benötigt.

- Die Bereitstellung von SVG-Daten ist mit dem OEM abzustimmen.(siehe Kapitel 6)

- Diese Bauteile werden in einem CATIA-Catalog oder Datenverwaltungssystem des jeweiligen Automobilherstellers gespeichert.

- Das CAD Part muss in der aktuellen CAD-Version des jeweiligen OEM erstellt werden. Sobald ein gemeinsamer CEG-Level (CATIA Einsatz Gruppe - CEG Homepage) zur Verfügung steht, ist dieser einzusetzen.

- Alle zu liefernden Daten müssen im Format CATIA V5 CAD Part sein.

- Das Solid kann mit oder ohne History (Geometrie mit Copy-Paste Special „As Result“ in ein neues CAD Part oder Start-CAD Part einfügen) erzeugt werden Die Datenmengenbeschränkung (siehe Kapitel 5.7) ist auf jeden Fall einzuhalten.

- OEM-spezifische Erfordernisse siehe Kapitel 10.

## Datenstruktur

Zur Einhaltung und Sicherstellung der Datenqualität, ist mit dem jeweiligen OEM abzustimmen, ob ein vorbereitetes Start-CAD Part zu verwenden ist. (siehe Kapitel 10)

## Ablauf der Datenerzeugung (Geometrie und Elektrik)

Dieses Ablaufschema gilt übergeordnet für alle zu erzeugenden Elemente; die einzelnen Schritte zur Erzeugung spezifischer Typen von elektrischen Steckverbindungen und Befestigungselementen werden in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.

Die Erzeugung der Geometriedaten findet beim Zulieferer statt. Die Durchführung der Elektrifizierung erfolgt nach Absprache zwischen dem Zulieferer und dem OEM.

Erzeugen der Bauteilgeometrie als datenreduziertes CAD Part

(

Erzeugen der Hüllflächen für bewegliche Teile

(

Erzeugen der Hilfsgeometrie für die spätere Elektrifizierung

Erzeugen der 2D-Ansichten (SVG) des Bauteils

(

Definition der elektrik-spezifischen Properties (= Elektrifizierung)

(

Speichern des CAD Part im Catalog bzw. der Datenbank

Abbildung 2.1: Ablaufschema der Datenerzeugung beim OEM

# Namenskonvention eines CAD Part

Die Benennung eines CAD Part ist die Sachnummer des jeweiligen OEM.

# Properties

Bei den Properties sind OEM-spezifische Abweichungen von der nachfolgenden Methodik möglich, diese sind im Kapitel 10 dokumentiert.

## Part Number

Die Property Part Number des CAD Part ist identisch mit dem Filename.

## Definition

Bauteilbezeichnung - Lieferantenname

Unter Definition wird die Bauteilbezeichnung als eindeutiger Name (ohne Umlaute oder Sonderzeichen) vom Lieferanten festgelegt und kann bei jedem Kunden individuell verändert werden. Leerstellen sind mit Underscore (Unterstriche) aufzufüllen. Optional, in Abstimmung mit dem OEM, kann der Lieferantenname am Ende der Bauteilbezeichnung ergänzt werden. Beispiele zu den Lieferantennamen siehe Tabelle 4.1. und OEM-spezifischer Teil.

Abbildung 4.1: Property Panel eines CAD Part

| ACE | ACE Automotive Group | LEA | Lear |
| --- | --- | --- | --- |
| ATE | Amphenol Tuchel Electronics | LDW | Leoni |
| BAC | Backhaus | LIS | LISI (Mecano) |
| BOS | Bosch | PAN | Panduit |
| DEL | Delphi | PGA | PGAM |
| DRX | Dräxlmaier | POE | Pöppelmann |
| FCI | FCI Automotive | RAY | Raymond |
| FEP | FEP | SFR | Saxiona/Franke |
| FRW | Fränkische Rohrwerke | SIE | SIEMENS |
| GES | Gessmann | SPR | Springfix |
| GHW | Grote & Hartmann | SRS | Schlemmer |
| GUG | Gebauer & Griller | SWS | Sumitomo Wiring Systems |
| HEA | Hella | TBE | Thomas & Betts |
| HT | Hellermann Tyton | TRW | TRW |
| HIR | Hirschmann | TUC | Tucker |
| ITW | ITW | TYC | Tyco |
| KOS | Kostal | YAZ | Yazaki |
| KRO | Kromberg & Schubert |  |  |

Tabelle 4.1: Lieferantenliste

## User Defined Properties

Das Bauteil-CAD Part muss folgende User Defined Properties enthalten:

Component Type

Für alle Bauteile ist im CAD Part ein User Defined Property vom Typ STRING mit dem Namen „Component Type“ anzulegen (siehe Abbildung 4.2). Je nach Bauteiltyp ist der passende Wert einzutragen.

(siehe Tabelle 4.2)

EHI

Für alle Bauteile ist im CAD Part ein User Defined Property vom Typ Boolean mit dem Namen „EHI“ anzulegen (siehe Abbildung 4.2).

Bauteile, die mit der Standardfunktionalität aus Electrical Part Design elektrifiziert werden (siehe Kapitel 7); werden als „EHI“-Bauteile bezeichnet.

Bauteile, die nicht mit dieser Funktion elektrifiziert werden, sondern zusätzliche Elemente für Folgeprozesse (siehe Kapitel 5.4) erhalten; werden als „NON-EHI“-Bauteile bezeichnet.

EHI-Bauteile bekommen den Wert „true“ zugewiesen.

„NON-EHI“-Bauteile bekommen den Wert „false“ zugewiesen.

Je nach Bauteilaufbereitung wird im User Defined Property „EHI“ folgender Wert angegeben.

| Bauteiltyp | Wert des User Defined Property |
| --- | --- |
|  | “Component Type” | „EHI“ |
| Single Insert Connector | SIC | true |
| Clip (linearer Durchgang) | SPT | true |
| Clip (nicht linearer Durchgang) | CLIP | false |
| Tülle (linearer Durchgang) | GROMMET | false |
| Tülle (nicht linearer Durchgang) | GROMMET | false |
| Steckertülle | GROMMET | false |
| Abdeckkappe / Back Shell / Winkelstück | CAP | false |
| Staubschutzkappen / Blindstecker | CAP | false |
| T-, Y-Verteiler / Wellrohrreduzierung | DISTRIBUTOR | false |
| Wellrohrendstück | END_PIECE | true |
| Kabelkanal (siehe Kapitel 5.4.4) | CABLE_DUCT | false |
| Connector Shell (siehe Kapitel 5.3.5) | CS | false |
| Connector Clip (siehe Kapitel 5.3.5) | CSC | false |
| Protection | WRP | true |
| Welded type (Schweißverbinder) | TB | true |
| Comb type (Kammverbinder) | TB | true |

Tabelle 4.2: Werte des User Defined Property "Component Type" für den KBL-Topologie-Export

Steckerleitfadenversion

Für alle Bauteile ist im CAD Part ein User Defined Property vom Typ STRING mit dem Namen „Guideline Version“ anzulegen. Dort ist die Version des verwendeten Steckerleitfadens einzutragen (siehe Abbildung 4.2).

Abbildung 4.2: Erzeugung eines User Defined Property im CAD Part

# Das Geometrie-CAD Part

## Grundsätze

Im CAD Part ist ein Ursprungs-Achsensystem anzulegen (Axis System 1 / Absolute Axis System).

Der Ursprung dieses Achsensystems liegt im Schnittpunkt der 3 Basis-Planes. Die Lage, Orientierung (Right-handed) und Benennung dieses Ursprungs-Achsensystems dürfen nicht verändert werden.

Das Ursprungsachsensystem und die Basis-Planes müssen ins Hide gestellt werden.

Abbildung 5.1: Das Axis muss „Right-handed“ sein.

Zusätzlich ist ein Hilfspunkt vom Typ DOT im Ursprung für alle Bauteile zu definieren. Wird im Ursprung ein Referenzpunkt vom Typ STAR benötigt entfällt der Hilfspunkt.

Alle Volumen beschreibenden CATIA-Elemente sind Volumenkörper, Ausnahmen: Bauräume für bewegliche Teile werden als Hüllflächen vom Typ Surface erzeugt.

Alle Bauteile sind im Endzustand darzustellen, z.B. auch solche, deren 3D-Freigabegeometrie aus Fertigungsgründen im aufgeklappten Zustand dargestellt ist.

Optional kann zur besseren Führung des Kabels am Bauteil ein oder mehrere Hilfspunkte und Hilfsplanes erzeugt werden.

Speziell bei Steckverbindungen mit Kodierungen und Varianten:

- Die Bauteilgeometrie wird auf die wesentlichen Merkmale reduziert (siehe Kapitel 5.7), die geometrischen Kodierungsmerkmale müssen jedoch dargestellt werden (Besonderheit bei Winkelkupplungen (siehe Kapitel 5.2.8).

- Es ist aber zwingend für jede Kodierungsvariante ein eigenes CAD Part mit eigener Sachnummer anzulegen.

Alle Hilfselemente, Kabelabgangspunkte, Referenzelemente (Referenzpunkte, Referenzcircles und Referenzplanes) sind in einem eigenen Geometrical Set zu erzeugen und zu publizieren.

Die Hilfselemente Spline, Linie, Punkt sind in der Farbe rot (Basic 25) und Ebenen in der Farbe weiß (Basic 2) ausgeführt und unterliegen keiner Namenskonvention. (Zur Ermittlung der Farbnummern siehe Kapitel 5.6)

Alle Hilfspunkte sind als DOT ausgeführt.

Abbildung 5.2: Hilfspunkt vom Typ DOT

Alle Hilfslinien und Splines sind als DASHED (Linienstärke 0,25 mm) ausgeführt.

Abbildung 5.3: Hilfslinie vom Typ DASHED

Kabelabgangspunkte am Stecker (BCPs) und Referenzpunkte (SPT_REFPT) bei „NON-EHI“-Bauteile sind als STAR in der Farbe cyan (Basic 29) ausgeführt.

Abbildung 5.4: REF- und BCP-Punkt

Anwendungsbeispiele:

| Abbildung 5.5: BCP-Punkt am CAD Part | Abbildung 5.6: Kappe ohne Axis ohne Planes |
| --- | --- |

Rechteckige Kammern/Pins werden symbolisch in der Ebene der elektrischen Anlagefläche als Linien, runde Kammern als Kreise dargestellt; die Abmessungen sollten etwa der tatsächlichen Größe entsprechen.

Alle Hilfselemente zur Kammern/Pin-Darstellung sind in der Farbe cyan (Basic 29) eingefärbt.

Abbildung 5.7: Pinbild für Kabelabgang und Gegenstecker

Speziell bei Steckverbindungen mit zusätzlichen Anbauteilen z.B. Abdeckkappen:

- Es ist für alle Varianten, bei denen Bauteile entweder auf der rechten oder linken Seite des Steckergehäuses angeordnet oder weggelassen werden können, zusätzlich zum eigentlichen Steckergehäuse jeweils ein eigenes CAD Part für z.B. die Abdeckkappe laut Anforderungen (siehe Kapitel 5.3.4) zu erstellen.

- Die Kennzeichnung der Anordnungen der Abdeckkappe erfolgt an der Steckverbindung bei einer (siehe Abbildung 5.8) oder mehreren (siehe Abbildung 5.9) möglichen Richtungen durch je eine 10 mm lange Linie (Farbe rot, Basic 25) für jede Richtung. Sie liegt in der Ebene der Kabelaustrittsfläche, beginnt am Kabelabgangspunkt des Steckergehäuses und zeigt in die jeweilige Richtung der Kabelaustrittsseite der Abdeckkappe. Siehe auch OEM-spezifischer Teil!

| Abbildung 5.8: Anordnung der Abdeckkappe nur in einer Richtung möglich | Abbildung 5.9: Anordnung der Abdeckkappe in beiden Richtungen möglich |
| --- | --- |

## Aufbau und Lage von Steckverbindungen

Es sind zwingend die nachfolgend beschriebenen Lagekonventionen einzuhalten.

### Buchsen- und Stiftgehäuse

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = SIC; EHI = true

Die Kammern/Pins werden nicht ausmodelliert.

Der Steckerboden ist darzustellen, d.h. die Umrandung um die Kammern/Pins ist zu modellieren.

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung des Bauteils liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche in der Lochmitte der Kammer/Pin mit dem kleinsten alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer/Pin 1 oder A1.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung der Kammer/Pin mit dem nächst höheren alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer/Pin 2 oder A2, bei einpoligen Steckern in Richtung der Kodiernase, falls vorhanden.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung des Buchsengehäuses nach innen und vom Stiftgehäuse nach außen.

- Der Kabelabgangspunkt (BCP) liegt in der Mitte der Kabelaustrittsfläche und wird mit einem Punkt dargestellt. Bei Steckern mit Zugentlastung ist diese für die Lage des BCP zu berücksichtigen (siehe Abbildung 5.13 und Abbildung 5.14).

| Abbildung 5.10: Buchsengehäuses mit Pinbild 1 = Pin 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.11: Stiftgehäuse mit Pinbild 1 = Pin 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.12: Buchsengehäuse mit Aufnahme 1 = Pin 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem |
| --- | --- | --- |

| Abbildung 5.13: Stecker mit Zugentlastung 1 = Pin 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.14: Stecker mit Zugentlastung Lage des BCP in der Seitenansicht |
| --- | --- |

### Stiftleisten und Kragen

Werden derzeit nicht verwendet.

### Sicherungsträger und Relaissockelleisten

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = SIC; EHI = true

Die Kammern werden nicht ausmodelliert.

Der Sicherungsträgerboden ist darzustellen, d.h. die Umrandung um die Kammern ist zu modellieren.

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung des Bauteils liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche in der Lochmitte der Kammer mit dem kleinsten alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer 1 oder A1.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung der Kammer mit dem nächst höheren alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer 2 oder A2.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung des Sicherungsträgers nach innen.

- Die Kabelabgangspunkte (BCPs) liegen in der Mitte der Kabelaustrittsfläche jedes Steckplatzes und werden mit einem Punkt dargestellt.

- Bei Steckern mit seitlichem Kabelabgang wird der Kabelabgangspunkt (BCP) am Ende des Steckgehäuses platziert.

| Abbildung 5.15: Sicherungsträger | Abbildung 5.16: Sicherungsträger |
| --- | --- |

Abbildung 5.17: Relaissockelleiste

### Kombi- und Hybridstecker

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = SIC; EHI = true

Mit Kombistecker sind Kontaktgehäuse gemeint, bei denen nur ein Leitungsmaterial getrennt wird.

Bei Hybridstecker werden unterschiedliche Leitungsmaterialien (z.B. Kupfer, Lichtwellenleiter, Koaxialleitung) getrennt.

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung des Basis-Bauteils liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche in der Lochmitte der Kammer/Pin mit dem kleinsten alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer 1 oder A1.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der Auflagefläche und zeigt in Richtung der Kammer mit dem nächst höheren alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer 2 oder A2.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der Auflagefläche und zeigt in Richtung des Buchsengehäuses nach innen und vom Stiftgehäuse nach außen.

Zusätzlich zum Achsensystem im Ursprung sind Positionierungs-Achsensysteme für die Gegenstecker zu erzeugen. Diese dürfen nicht den Status „Current“ besitzen (siehe Punkt 4 in den folgenden Abbildungen). Sie liegen jeweils in der Lochmitte der Kammer/Pin mit dem kleinsten alphanumerischen Zeichen in der Ebene ihrer zugehörigen elektrischen Anlagefläche.

Die Einsatz-Steckverbindungen sind entsprechend den Regeln von Buchsen- und Stiftgehäusen (siehe Kapitel 5.2.1) darzustellen.

Die Kabelabgangspunkte (BCPs) liegen jeweils in der geometrischen Mitte der Kabelaustrittsfläche und werden mit Punkten dargestellt.

| Abbildung 5.18: Kombistecker 1 = Pin 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem 4 = Positionierungs-Achsensystem | Abbildung 5.19: Einsatz- Steckverbindung 1 = Pin 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem |
| --- | --- |

| Abbildung 5.20: Kombistecker 1 = Pin 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem 4 = Positionierungs-Achsensystem | Abbildung 5.21: Hybridstecker 1 = Pin 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem 4 = Positionierungs-Achsensystem |
| --- | --- |

### Relaissockel

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = SIC; EHI = true.

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung des Bauteils liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche in der geometrischen Mitte des Relaissockels.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche und steht senkrecht zur Seite mit den Rasthaken.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung des Relaissockels.

- Der Kabelabgangspunkt (BCP) liegt in der Mitte der Kabelaustrittsfläche und wird mit einem Punkt dargestellt.

Abbildung 5.22: Relaissockels 1 = Pin 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem

### Kammverbinder,Kabelschuhe und Kabelschuhvarianten

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = TB; EHI = true

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Beim Kammverbinder liegt der Ursprung des Bauteils in der Ebene der Auflagefläche und in der Mitte eines aussenliegenden Rastelements.

- Beim Kabelschuh liegt der Ursprung des Bauteils in der Ebene der Auflagefläche sowie in der Lochmitte der Bohrung.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der Auflagefläche und zeigt senkrecht zur Kabelaustrittsfläche.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der Auflagefläche nach oben.

- Der Kabelabgangspunkt (BCP) liegt in der Mitte der Kabelaustrittsfläche.

Kammkabelschuhe bestehen aus einem Kunststoffgehäuse und einem Metallkamm, welcher sich im Innern des Gehäuses befindet, aber dennoch in den Bauraum hineinragt. Deshalb ist der den Bauraum beanspruchende Metallkamm darzustellen.

| Abbildung 5.23: Kammverbinders 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.24: Kabelschuhs 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.25: Kammkabelschuhs 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem |
| --- | --- | --- |

Hinweise zu Sonderkabelschuhen bzw. Kabelschuhvarianten mit mehreren Kabelanschlüssen:

- Um die KBL und die Folgeprozesse (z.B. LDorado) optimal zu unterstützen darf ein Kabelschuh grundsätzlich nur 1 Kabelanschlusspunkt (BCP) haben.

- Wenn am Sonderkabelschuh mehr als 1 Kabel oder / und ein abisoliertes Durchgangskabel angeschlossen ist wird der BCP nicht am Kabeleintritt erstellt, sondern an der Stelle, an der alle angeschlossenen Kabel sinnvoll zusammengeführt werden können. Kollisionen / Durchdringungen zwischen Kabelschuh und Segmenten sind dabei u.U. nicht vermeidbar. (siehe Beispiele in Abbildung 5.26)

- in CATIA befindet sich am Kabelanschlusspunkt „BCP“ immer das Ende eines Segments, Folglich sind Durchgangssegmente (mit einem BCP als Stützpunkt) nicht möglich. Ein Durchgangssegment besteht in CATIA also immer aus 2 Segmenten.

- zusätzlich zum BCP sind bei Bedarf zur Kabelführung publizierte Hilfspunkte und Hilfsebenen zu erzeugen

- Bei Sonderkabelschuhen ist der Ursprung des Bauteils an eine sinnvolle Stelle zu legen.

Die Y-Achse zeigt in Richtung der Durchgangskabel bzw. in Hauptrichtung der beteiligten Kabel.

- Anzahl PINs/Terminations = 1

- Wie Standardkabelschuhe werden auch Sonderkabelschuhe in CATIA als SIC erstellt.

Der Component Type ist TB und EHI = true

Die Nutzung der publizierten Hilfselemente für die Definition des Kabelverlaufs erfolgt durch
Selektion der zugehörigen Publikationen im Strukturbaum.

Abbildung 5.26: Sonderkabelschuhe und Kabelschuhvarianten 1 = BCP 2 = Hilfspunkte und Hilfsplanes

### Schweissverbinder

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = TB; EHI = true

Die Geometrie der Verbinder wird als zylindrischer Volumenkörper modelliert. Länge und Durchmesser sind bezogen auf den Anwendungsfall zu wählen.

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im Bauteil ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung liegt im Bauteil-Mittelpunkt.

- Die Y-Achse entspricht der Zylinderachse.

- Der Kabelabgangspunkt (BCP) liegt auf der Zylinder-Deckelfläche in positiver Y-Richtung.

Abbildung 5.27: Schweissverbinder 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem

### Winkelkupplungen

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = SIC; EHI = true

Die Geometrie einer verdrehbaren Winkelkupplung wird als Volumenkörper modelliert.

Die Kodierung wird als eigenständiger Volumenkörper modelliert und ins Hide gestellt.

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im Bauteil ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung des Bauteils liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche in der Lochmitte der Kammer/Pin.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in entgegen gesetzter Richtung des Kabelabgangs bei Konstruktionslage der Winkelkupplung.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung der Winkelkupplung nach innen.

- Der Kabelabgangspunkt (BCP) liegt in der Mitte der Kabelaustrittsfläche und wird mit einem Punkt dargestellt (bei Winkelkupplungen vom Typ 1).

Abbildung 5.28: Winkelkupplung 1 = BCP 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem

- Der Kabelabgangspunkt (BCP) liegt im Massenschwerpunkt der Schnittmenge der Rotationsvolumen. (bei Winkelkupplungen vom Typ 2).

Abbildung 5.29: Winkelkupplung Typ 2 (Ermittlung der Lage des BCP Kabelanschlusspunktes; die Schnittmenge der Rotationsvolumen ist gelb eingefärbt)

### Batterieklemmen

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = TB; EHI = true

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im Bauteil ist wie folgt vorzunehmen:

- Bei der Batterieklemme liegt der Ursprung des Bauteils in der Ebene der Auflagefläche sowie in der Lochmitte der Bohrung.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der Auflagefläche und zeigt senkrecht zur Kabelaustrittsfläche.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der Auflagefläche nach oben.

- Der Kabelabgangspunkt (BCP) liegt in der Mitte der Achse des Crimp-Bereiches.

An den Kabelein- bzw. Austritten muss jeweils ein Hilfspunkt und eine Hilfsplane zur Kabelführung erzeugt werden.

| Abbildung 5.30: Batterieklemme | Abbildung 5.31: Batterieklemme 1 = Hilfspunkt 2 = Hilfsplane |
| --- | --- |

### Kupplungs- / Anschlussstücke

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = SIC; EHI = true

Es muss zwischen elektrischen und mechanischen (hydraulisch, pneumatisch, …) Bauteilen unterschieden werden.

Geometrische Eigenschaften wie bei Buchsen- und Stiftgehäuse.

Mechanische Bauteile

- Der Kabelabgangspunkt (BCP) liegt in der Mitte der Anschlussebene der Leitung.

Abbildung 5.32: Mechanisches Anschlussstück

1 = Hilfspunkt/-plane

Elektrische Bauteile

- Der Kabelabgangspunkt (BCP) liegt in der Mitte der Kabelaustrittsfläche.

Abbildung 5.33: Elektrisches Anschlussstück

## Aufbau und Lage von Befestigungselementen, Tüllen, Kappen, T- und Y-Verteilern sowie Sonderteilen

Bei Unklarheiten ist die Positionierung mit dem zuständigen OEM-Mitarbeiter abzustimmen.

### Befestigungselemente, Kabelbandhalter, Kabelbänder und Endstücke

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = SPT oder END-PIECE; EHI = true

Bei Clips, deren Geometrie sich beim Einbau verändert, ist der eingebaute Zustand (siehe Abbildung 5.35) darzustellen. Bei Auflagetellern entspricht die Unterkante der entspannten Lage.

Einzelne Kabelbänder werden mit Verschluss dargestellt (siehe Abbildung 5.37)

Die Positionierung der Kabelbänder im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung des Kabelbinders liegt mittig an der Kante des Verschlusses an der Seite des Kabelbandes.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der Auflagefläche des Kabelbaumes, und ist parallel zu der Richtung orientiert, in der der Kabelbaum durch den Kabelbinder geführt wird.

- Die XZ-Ebene schneidet das Kabel.

Bei Kabelbandhaltern (auch mit angespritztem Kabelband) werden nur die Befestigung dargestellt, auf das Kabelband (dessen Durchmesser variiert) und den Verschluss wird verzichtet (siehe Abbildung 5.36)

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung des Bauteils liegt im Schnittpunkt der Auflagefläche des Clips (im montierten Zustand) mit der Mittelachse des Rastzapfens, der Bolzenaufnahme oder des Lochs bzw. Langlochs (je nach Befestigungsart).

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der Auflagefläche, und ist parallel zu der Richtung orientiert, in der der Kabelbaum durch den Clip geführt wird.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der Auflagefläche und zeigt entgegen der Montagerichtung des Clips.

- Bei Befestigungselementen, die auf eine Kante aufgesteckt werden (siehe Abbildung 5.41), liegt der Ursprung des Bauteils im Schnittpunkt der Auflagefläche des Bauteils (im montierten Zustand) mit der Mitte der seitlichen Anlagefläche des Bauteils am Blech:

Können die oben beschriebenen Bedingungen nicht eingehalten werden, ist mit folgender Priorisierung

vorzugehen:

- die Y-Achse ist parallel zu der Richtung orientiert, in der der Kabelbaum durch den Clip geführt und liegt in der Ebene einer Auflage- oder Anlagefläche

- die XZ-Ebene muss das Kabel an der Stelle schneiden, an der die Lage des Bauteils auf dem Segment bemaßt wird (bei Kabelbandhaltern z.B. in der Kabelbandmitte)

- die YZ-Ebene liegt in der Mitte des Bauteils

Sofern Ein- und Austrittsflächen, bzw. Auflageebene (bei Wickelclips und Kabelbinderclips) nicht planar sind, ist als Hilfsgeometrie für die spätere Elektrifizierung (siehe Kapitel 7.4.1) auf der Ein- und Austrittsebene bzw. Auflageebene je eine Plane zu erzeugen.

Zur Festlegung der Eintrittsebene wird auf einer der beiden Ebenen ein Hilfspunkt erzeugt:

- Bei geschlossenem Clip in der Mitte des Bündelsegments.

- Bei Kabelbandhaltern im Mittelpunkt des maximal zulässigen Bündeldurchmessers.

- Bei Wickelclips im Mittelpunkt des maximal zulässigen Bündeldurchmessers, normal zur Mitte der Auflagefläche.

- Bei Mehrfach-Clips vom Typ 1 (siehe Abbildung 5.42)  - mit gleich langer, gerader Kabeldurchgangsrichtung, in der Mitte jedes möglichen Bündelsegments.

- Bei Mehrfach-Clips vom Typ 2 (siehe Abbildung 5.43)  - mit 2 oder mehr unterschiedlich langen, geraden Kabeldurchgangsrichtungen, in der Mitte des Bündelsegments mit dem kürzesten Kabeldurchgang und auf derselben X-Koordinate in der Mitte der Bündelsegmente mit den längeren Kabeldurchgängen.

| Abbildung 5.34: Clip mit beweglichen Verriegelungselementen; geöffnet 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.35: Clip mit beweglichen Verriegelungselementen; geschlossen 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem |
| --- | --- |

| Abbildung 5.36: Kabelbandhalter 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.37: Kabelband |
| --- | --- |

Abbildung 5.38: Clip mit Zapfen 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem

Abbildung 5.39: Clip mit Bolzenaufnahme 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem

Abbildung 5.40: Clip mit Langloch 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem

Abbildung 5.41: Kantenbefestiger 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem

Abbildung 5.42: Mehrfach-Clip Typ 1 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem

| Abbildung 5.43: Mehrfach-Clip Typ 2 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.44: Endstück |
| --- | --- |

### Tüllen, T- und Y-Verteiler, Reduzierstücke sowie Sonderteile

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = CLIP oder DISTRIBUTOR oder GROMMET; EHI = false

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Bei Tüllen und Verteilern, die eingeknüpft werden (siehe Abbildung 5.45 und Abbildung 5.46), liegt der Ursprung mittig in der Einknüpffläche. Die Einknüpffläche entspricht der inneren Anlagefläche am Blech. Die Einknüpffläche liegt in der XY-Ebene, die Z-Achse zeigt in Richtung der Einknüpfrichtung. (Beim Einsetzen mit SmartPlace wird die XY-Ebene auf die angewählte Fläche gelegt, die Z-Achse steht senkrecht darauf).

- Bei Verteilern liegt der Ursprung im Schnittpunkt zweier aufeinander folgender Abgänge nach Zeichnung. Die Y-Achse zeigt in Richtung des durchgehenden Kabelverlaufs. Die Z-Achse zeigt in Richtung des Abzweigs. (siehe Abbildung 5.47 und Abbildung 5.48)

- Bei Verteilern mit Clipaufnahme liegt der Ursprung im Schnittpunkt der Bündelsegment-Mittellinien oder im Schnittpunkt zweier aufeinander folgender Abgänge nach Zeichnung. Die Y-Achse zeigt in Richtung des durchgehenden Kabelverlaufs. Die Z-Achse zeigt entgegen der Montagerichtung des zugehörigen Clips (siehe Abbildung 5.49)

- Bei Tüllen die als Schutzelement direkt auf einem Stecker positioniert werden (siehe Abbildung 5.54) liegt der Ursprung der Tülle am BCP des Steckers. Die Auflagefläche liegt in der XY-Ebene, die Z-Achse zeigt in Richtung der Tüllengeometrie. (Beim Einsetzen mit SmartPlace wird die XY-Ebene auf die angewählte Fläche des Steckers gelegt, die Z-Achse steht senkrecht darauf).

- Bei Steckertüllen, deren anderes Ende einer Einknüpftülle entspricht, sind die Vorgaben der Steckertüllen einzuhalten. Die Zuordnung zum Stecker hat hier Vorrang.

- Bei Winkelstücken liegt der Ursprung an einem der beiden Eintritte, die Y-Achse zeigt in Richtung des anderen Austritts und die Z-Achse zeigt in das Bauteil hinein.

- Bei Reduzierstücken liegt der Ursprung auf der Rotationsachse des Körpers und auf einer der beiden Begrenzungsflächen. Die Y-Achse zeigt in Kabeldurchlaufrichtung. Bei Reduzierstücken mit 2 Durchgängen zeigt die Z-Achse in Richtung der beiden Durchgangseintritte.

- Bei Kabelbandhaltern mit variabler Kabelrichtung (siehe Abbildung 5.53) ist die Positionierung der Bauteilgeometrie wie folgt vorzunehmen:

  - Der Ursprung des Bauteils liegt im Schnittpunkt der Auflagefläche des Clips (im montierten Zustand) mit der Drehachse des Kabelbandhalters.

  - Die Y-Achse liegt parallel zur Fläche, die die Fixierung des Bauteils festlegt.

  - Die Z-Achse steht normal zur Ebene der Auflagefläche und zeigt entgegen der Montagerichtung des Clips.

  - Bei Kabelbandhaltern, die auf eine Kante aufgesteckt werden, liegt der Ursprung des Bauteils im Schnittpunkt der Auflagefläche des Bauteils (im montierten Zustand) mit der Mitte der seitlichen Anlagefläche des Bauteils am Blech.

| Abbildung 5.45: Tülle mit linearen Durchgang | Abbildung 5.46: Y-Verteiler für Blechfixierung | Abbildung 5.47: Y-Verteiler |
| --- | --- | --- |

| Abbildung 5.48: T-Verteiler | Abbildung 5.49: T-Verteiler mit Clipaufnahme | Abbildung 5.50: Winkelstück |
| --- | --- | --- |

| Abbildung 5.51: Tülle | Abbildung 5.52: Winkel-Clip | Abbildung 5.53: Kabelbandhalter mit variabler Kabelrichtung |
| --- | --- | --- |

| Abbildung 5.54: Steckertülle | Abbildung 5.55: Reduzierstücke (einfach und doppelt) |
| --- | --- |

### Flexible Tüllen

Erstellung von flexiblen Tüllen in Arbeit (als Kabelschutz/Protection geplant).

### Abdeckkappen

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = CAP; EHI = false

Abdeckkappen sind in der Regel Hohlkörper, werden jedoch vereinfacht als massive Körper dargestellt.

Die Positionierung der Bauteilgeometrie im CAD Part ist in der Regel wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung der Abdeckkappe ist auf dem Kabelabgangspunkt (BCP) der zugehörigen Steckverbindung positioniert. (siehe Abbildung 5.56 und Abbildung 5.57).

- Die Y-Achse zeigt in Richtung der Kabelaustrittsseite (winkliger Kabelaustritt) bzw. in Richtung der Kappenbreitseite (gerader Kabeldurchlauf; siehe Abbildung 5.57).

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der unteren Auflagefläche und zeigt in die Abdeckkappe hinein

Die Bauteilgeometrie ist hier so anzuordnen, dass sich der verrastete Zustand der Bauteile insgesamt so darstellt:

Der Ursprung der Abdeckkappe ist auf dem Kabelabgangspunkt der zugehörigen Steckverbindung positioniert, die Y-Achse weist in Richtung der roten Hinweislinie wenn vorhanden (siehe Kapitel 5.1, Abbildung 5.8 und Abbildung 5.9) und die Z-Achse steht normal zur Ebene der Kabelaustrittsfläche (siehe Abbildung 5.58).

Bei Abdeckkappen, die speziell nur auf einen Stecker passen, wird der Ursprung auf Pin 1 des jeweiligen Steckers gelegt (siehe Abbildung 5.59)

| Abbildung 5.56: Abdeckkappe 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.57: Abdeckkappe mit geradem Kabeldurchgang 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.58: Positionierung der Abdeckkappe auf der Steckverbindung 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem |
| --- | --- | --- |

Abbildung 5.59: Abdeckkappe für einen speziellen Stecker

### Steckerhalter, Steckeraufnahme

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = CS oder CSC; EHI = false

Die Positionierung der Bauteilgeometrie eines Steckerhalters im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung des Bauteils liegt im Schnittpunkt der Auflagefläche des Halters mit der Mittelachse eines Rastzapfens, der Bolzenaufnahme oder des Lochs bzw. Langlochs (je nach Befestigungsart am Fahrzeug).

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der Auflagefläche und zeigt entgegen der Montagerichtung des Halters.

- Die XY-Ebene liegt in der Auflagefläche.

- Bei Befestigungselementen, die auf eine Kante aufgesteckt werden (analog zur Abbildung 5.41), liegt der Ursprung des Bauteils im Schnittpunkt der Auflagefläche des Bauteils (im montierten Zustand) mit der Mitte der seitlichen Anlagefläche des Bauteils am Blech.

| Abbildung 5.60: Steckerhalter 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem | Abbildung 5.61: Steckerhalter 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem |
| --- | --- |

| Abbildung 5.62: Steckeraufnahme 2 = Bauteil-Ursprung 3 = Achsensystem 4 = Positionierungs-Achsensystem | Abbildung 5.63: Connectorshell (Sicherungsträger/ Relaisträger) |
| --- | --- |

Die Positionierung der Bauteilgeometrie einer Steckeraufnahme im CAD Part ist wie folgt vorzunehmen:

- Der Ursprung des Bauteils liegt an einem beliebigen Eckpunkt des Bauteils im Schnittpunkt der Auflagefläche je nach Befestigungsart am Fahrzeug

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der Auflagefläche und zeigt entgegen der Montagerichtung des Bauteils.

- Die XY-Ebene liegt in der Auflagefläche.

Zusätzlich zum Achsensystem im Ursprung sind Positionierungs-Achsensysteme für die Stecker zu erzeugen. Diese dürfen nicht den Status „Current“ besitzen.

Sie liegen jeweils in der Lochmitte der Kammer/Pin mit dem kleinsten alphanumerischen Zeichen in der Ebene ihrer zugehörigen elektrischen Anlagefläche des jeweiligen Steckers.

Hinweis: Die Punkte der Positionierungs-Achsensysteme müssen ins Hide gestellt werden.

Die Einsatz-Steckverbindungen sind entsprechend den Regeln von Buchsen- und Stiftgehäusen (siehe Kapitel 5.2.1) darzustellen.

### Staubschutzkappen / Blindstecker

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = CAP; EHI = false

Die Positionierung der Bauteilgeometrie einer Staubschutzkappe im CAD Part ist analog der eines (gedachten) Gegensteckers wie folgt vorzunehmen, so dass bei Deckungsgleichheit des Achsensystems der Kappe mit dem des Steckers die Kappe korrekt positioniert ist:

- Der Ursprung des Achsensystems liegt jeweils in der Ebene der elektrischen Anlagefläche in der Lochmitte der Kammer/Pin mit dem kleinsten alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer/Pin 1 oder A1 des abzudeckenden Steckers.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung der Kammer mit dem nächst höheren alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer 2 oder A2, bei einpoligen Steckern in Richtung der Kodiernase, falls vorhanden. Bei Gehäusen ohne Kodierung in die Richtung, wo bei "Geschwistergehäusen" die Kodierung sitzt.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung des Buchsengehäuses nach innen bzw. bei Stiftgehäusen nach außen (siehe auch Abbildung 5.10 und Abbildung 5.11).

| Abbildung 5.64: Staubschutzkappe 2 = Bauteil-Ursprung | Abbildung 5.65: Staubschutzkappe am Stecker montiert |
| --- | --- |

### Kabelkanäle

Bauteilproperties (siehe Tabelle 4.2): Component Type = CABLE_DUCT; EHI = false

Da Kabelkanäle in den unterschiedlichsten geometrischen Ausprägungen vorkommen, gibt es hier keine allgemeine Lagekonvention.

Der Ursprung sollte jedoch an einer für die Positionierung sinnvollen Stelle liegen, z.B. in der Lochmitte einer Aufnahmebohrung.

## Zusätzlich erforderliche Elemente für Folgeprozesse (Topologieexport)

Es gibt Bauteile, die zusätzliche Elemente für Folgeprozesse erhalten; diese werden als sogenannte „NON-EHI“-Bauteile bezeichnet.

### Alle Kappen, Steckertüllen, Tüllen, Reduzierstücke, Sonderteile sowie Clips, T- und Y-Verteiler mit unterschiedlichem Ein- und Austrittsvektor

Es gelten folgende Regelungen:

- Erzeugungsreihenfolge: alle nachfolgend beschriebenen Punkte und Planes müssen in positiver Koordinaten-Achsrichtung mit aufsteigender Nummerierung erzeugt werden (siehe Abbildung 5.84)

- Erzeugen jeweils eines Hilfspunktes in der Mitte der Austrittsflächen.

- Erzeugen zusätzlicher Hilfspunkte innerhalb des Bauteils, die zur Führung des Bündelsegments benutzt werden können, z.B. Schnittpunkte der Bündelsegment-Mittellinien oder Einknüpfpunkt des Bauteils am Blech etc….

- Abhängig von der Bauteilgeometrie werden einer (oder mehrere) dieser Hilfspunkte durch Umbenennung als Referenzpunkt definiert. Der Referenzpunkt legt für die Leitungsfertigung die Lage

des Bauteils auf dem Bündelsegment fest (pro Segment 1 Referenzpunkt). Es gilt folgende Priorisierung:

  - Einknüpfpunkt des Bauteils am Blech (siehe Abbildung 5.66 Punkt 6)

  - Schnittpunkt der Bündelsegment-Mittellinien (siehe Abbildung 5.67 Punkt 6) oder zwei aufeinander folgenden Abgänge nach Zeichnung.

  - Eintrittspunkt am Bauteil (siehe Abbildung 5.70 und Abbildung 5.71 jeweils Punkt 6)

  - Sonderteile (nach Rücksprache mit OEM)

- Steckertüllen erhalten einen Referenzpunkt in Richtung Z mit einem Abstand zum Ursprung von ca ¼ der Bauteilhöhe, jedoch nicht im flexiblen Bereich der Tülle. (siehe Abbildung 5.73)
Dies gilt auch für Steckertüllen, deren anderes Ende einer Einknüpftülle entspricht. Die Zuordnung zum Stecker hat hier Vorrang.

- Nur für die Referenzpunkte gilt folgende Namenskonvention: SPT_REFPT_<Nr> 
(Beispiel: SPT_REFPT_1).

- Hilfspunkte müssen nur nach Forderung des OEM einer spezifischen Namenskonvention folgen. Falls eine Benennung erwünscht ist, müssen diese Punkte und Planes in positiver Koordinaten-Achsrichtung mit aufsteigender (Alpha)-Nummerierung erzeugt werden.

- Erzeugen von Planes, senkrecht zum Kabelverlauf durch die oben genannten Punkte, zur Definition der Tangentenrichtung des Bündelsegments ausgenommen an Hilfspunkten für Ausbindungen. Nur für die Planes durch die Referenzpunkte gilt folgende Namenskonvention: SPT_REFPL_<Nr> (Beispiel: SPT_REFPL_1)

- Alle zusätzlich erzeugten Hilfselemente müssen publiziert werden: Wechseln in Workbench „Part Design“. Publizieren der Elemente mit TOOLS/PUBLICATION.

| Abbildung 5.66: Y-Verteiler für Blechfixierung 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt | Abbildung 5.67: Y-Verteiler 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt | Abbildung 5.68: T-Verteiler 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt |
| --- | --- | --- |

| Abbildung 5.69: Clip (nicht Linear) 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane | Abbildung 5.70: Kappe (Linear) 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane | Abbildung 5.71: Kappe (nicht Linear) 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane |
| --- | --- | --- |

| Abbildung 5.72: Kabelführung 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane | Abbildung 5.73: Steckertülle 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane | Abbildung 5.74: Winkel-Tülle 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane |
| --- | --- | --- |

| Abbildung 5.75: Abdeckkappe für einen speziellen Stecker 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane | Abbildung 5.76: Abdeckkappe auf dem Stecker 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane |
| --- | --- |

| Abbildung 5.77: Winkelstück 5 = Hilfspunkte und -planes 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane | Abbildung 5.78: Reduzierstücke 5 = Hilfspunkte und -planes 6 = Referenzpunkte und -planes |
| --- | --- |

### Steckerhalter, Steckeraufnahme

Der Steckerhalter und die Steckeraufnahme verfügen über keine elektrischen Eigenschaften, jedoch ist im Ursprung auf der XY-Ebene ein Referenzkreis SPT_REFCL_<Nr> zu erstellen.

Der Referenzkreis hat einen Durchmesser von 10mm und ist in der Farbe cyan (Basic 29), Typ Solid, Linienstärke 0,25mm darzustellen.

| Abbildung 5.79: Steckerhalter 5 = Hilfspunkt 8 = Referenzkreis | Abbildung 5.80: Steckerhalter 5 = Hilfspunkt 8 = Referenzkreis |
| --- | --- |

| Abbildung 5.81: Steckeraufnahme 5 = Hilfspunkt 8 = Referenzkreis | Abbildung 5.82: Sicherungsträger/ Relaisträger 5 = Hilfspunkt 8 = Referenzkreis |
| --- | --- |

### Staubschutzkappen / Blindstecker

Staubschutzkappen verfügen über keine elektrischen Eigenschaften, jedoch ist im Ursprung auf der XY-Ebene ein Referenzkreis SPT_REFCL_<Nr> zu erstellen.

Der Referenzkreis hat einen Durchmesser von 10mm und ist in der Farbe cyan (Basic 29), Typ Solid, Linienstärke 0,25mm darzustellen.

Abbildung 5.83: Staubschutzkappe

5 = Hilfspunkt

8 = Referenzkreis

### Kabelkanäle (Lieferumfang Kabelbaum)

Es gelten folgende Regelungen:

- Erzeugen jeweils eines Referenzpunktes in der Mitte jeder Austrittsfläche. Es gilt folgende Namenskonvention: SPT_REFPT_<Nr> (Beispiel: SPT_REFPT_1).

- Erzeugen zusätzlicher Hilfspunkte innerhalb des Kabelkanals, die zur Führung des Bündelsegments benutzt werden können:

  - Je Ausbindung ein Hilfspunkt im Schnittpunkt der Bündelsegment-Mittellinien

  - Mehrere Hilfspunkte bei gekrümmten Kabelverläufen

- Erzeugen von Planes, senkrecht zum Kabelverlauf durch die oben genannten Punkte, zur Definition der Tangentenrichtung des Bündelsegments ausgenommen an Hilfspunkten für Ausbindungen.
Nur für die Planes durch die Referenzpunkte gilt folgende Namenskonvention: SPT_REFPL_<Nr> (Beispiel: SPT_REFPL_1)

- Alle zusätzlich erzeugten Hilfselemente müssen publiziert werden: Wechseln in Workbench „Part Design“. Publizieren der Elemente mit TOOLS/PUBLICATION.

- Für diese Bauteile ist im CAD Part ein User Defined Property vom Typ STRING mit dem Namen „Component Type“ anzulegen (siehe Abbildung 4.2). Der Component Type hat den Wert CABLE_DUCT.

Abbildung 5.84: Schemadarstellung eines Kabelkanals mit Hilfselementen; Nummerierung der Points und Planes aufsteigend in positiver Achsrichtung

Abbildung 5.85: Beispiel eines Kabelkanals mit Hilfselementen 5 = Hilfspunkt 6 = Referenzpunkt 7 = Referenzplane

### Supports mit variabler Kabelrichtung

Für Supports mit variabler Kabelrichtung muss in Richtung der Drehachse eine Referenzlinie erzeugt werden.

Der Startpunkt der Referenzlinie liegt in der Auflagefläche des Kabels, die Länge der Referenzlinie entspricht dem Radius des größtmöglichen Kabels im Support.

Die Referenz-Linie muss SPT_REFLN_<Nr> benannt sein und publiziert werden.

Die Referenz-Linie ist in der Farbe cyan (Basic 29), Typ Solid, Linienstärke 0,25mm darzustellen.

Des weiteren müssen ein REF-Punkt und eine REF-Ebene erzeugt werden.

Der REF-Punkt muss auf der REF-Linie an deren oberen Ende erzeugt werden, SPT_REFPT_<Nr> benannt sein und publiziert werden.

Die REF-Ebene muss parallel zur XZ-Ebene im Abstand 0 mm erzeugt werden, SPT_REFPL_<Nr> benannt sein und publiziert werden.

Abbildung 5.86: Support mit variabler Kabelrichtung

## Aufbau und Lage elektrischer Geräte (Equipment)

Geräte sind keine leitungsstrangfesten Komponenten. Die Aufbereitung dieser Komponenten ist mit dem jeweiligen OEM abzustimmen.

Als Geräte werden allgemein solche Bauteile bezeichnet, in deren "Innenleben" elektrische/elektronische Komponenten zu einer Einheit zusammengefasst sind, z.B. Steuergeräte. Sie haben an der Außenseite mindestens eine oder mehrere Steckverbindungen, die über die dazugehörige leitungsstrangseitige Steckverbindung den Kontakt zum Leitungsstrang herstellen.

Alle Geräte, zu denen im weiteren Sinn z.B. auch Scheinwerfer, Heckleuchten, Kombiinstrument etc. zählen, werden nicht elektrifiziert, d.h. nicht mit CATIA-Elektrik-Attributen versehen, sondern nur als normale CAD-Geometrie ausmodelliert. Ob die Geometrie gemäß der Darstellungstabelle in Kapitel 5.7.1 datenreduziert modelliert wird, muss für jedes Gerät zwischen dem internen Konstrukteur und dem Zulieferer geklärt werden.

Um die spätere Positionierung der zugehörigen leitungsstrangseitigen Steckverbindungen mit wenig Aufwand zu ermöglichen, sind zusätzlich zum Achsensystem im Ursprung des Gerätes für die Gegenstecker Positionierungs-Achsensysteme zu erzeugen. Diese dürfen nicht den Status „Current“ besitzen.

Für jede Steckposition sind folgende Hilfselemente zu erzeugen:

- Je ein Punkt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche in der Lochmitte der Kammer/Pin mit dem kleinsten alphanumerischen Zeichen.

- Je ein Achsensystem ausgerichtet analog der Lagekonventionen für Kupplungen. Die Benennung des Achsensystems (Properties / Feature Properties / Feature Name; siehe Abbildung 5.87) muss der Nummer des Steckplatzes entsprechen.

- Der Ursprung eines Achsensystems liegt jeweils in der Ebene der elektrischen Anlagefläche in der Lochmitte der Kammer/Pin mit dem kleinsten alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer/Pin 1 oder A1.

- Die Y-Achse liegt in der Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung der Kammer mit dem nächst höheren alphanumerischen Zeichen, z.B. Kammer 2 oder A2, bei einpoligen Steckern in Richtung der Kodiernase, falls vorhanden. Bei Gehäusen ohne Kodierung in die Richtung, wo bei "Geschwistergehäusen" die Kodierung sitzt.

- Die Z-Achse steht normal zur Ebene der elektrischen Anlagefläche und zeigt in Richtung des Buchsengehäuses nach innen bzw. bei Stiftgehäusen nach außen (siehe auch Abbildung 5.10 und Abbildung 5.11).

- Alle Positionierungs-Achsensysteme dürfen nicht den Status „Current“ besitzen und müssen ins Hide gestellt werden.
Das Axis System 1 / Absolute Axis System muss aktiv sein.

Abbildung 5.87: Umbenennung eines Positionierungsachsensystems

## Grafische Standards

| Objekt | Farbe | CATIA-Farbe | Hide/Show | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steckverbindungen | grau | Basic 15 | Show | Volumenkörper |
| Supports | gelb | Basic 26 | Show | Volumenkörper |
| Steckerhalter, Steckeraufnahmen | gelb | Basic 26 | Show | Volumenkörper |
| Tüllen | gelb | Basic 26 | Show | Volumenkörper |
| Abdeckkappen | gelb | Basic 26 | Show | Volumenkörper |
| Hüllfläche | hellblau | Basic 21 (Transparency 150) | Show | Surface |
| Pinbild | cyan | Basic 29 | Show | Solid Line / Circle |
| Hilfselement Punkt (DOT) | rot | Basic 25 | Show | DOT |
| Hilfselement Punkt (DOT) bei EHI-Supports Eintrittspunkt | rot | Basic 25 | Hide | DOT |
| Kabelabgangspunkt = Bundle Connection Point (BCP) | cyan | Basic 29 | Show | STAR |
| Referenzpunkte bei nicht elektrifizierten Bauteilen (REFPT) | cyan | Basic 29 | Show | STAR |
| Referenzlinien bei nicht elektrifizierten Bauteilen (REFLN) | cyan | Basic 29 | Show | Solid Line |
| Referenzkreis bei nicht elektrifizierten Bauteilen (REFCL) | cyan | Basic 29 | Show | Circle |
| Hilfselement Linie | rot | Basic 25 | Show | DASHED |
| Abdeckkappen Richtung (Linie) | rot | Basic 25 | Show | DASHED |
| Hilfselement Spline | rot | Basic 25 | Show | DASHED |
| Hilfselement Plane bei EHI-Supports: Eintritt, Austritt und Base | weiß | Basic 2 | Hide | Plane |
| Hilfselement Plane für „NON-EHI“ | weiß | Basic 2 | Show | Plane |
| Hilfselement Plane für SIC und TB | weiß | Basic 2 | Show | Plane |
| Referenzplanes (REFPL) | weiß | Basic 2 | Show | Plane |
| Standardplanes: XY, XZ, YZ | weiß | Basic 2 | Hide | Plane |
| Referenz-Achsensystem | weiß | Basic 2 | Hide | Axis |

Tabelle 5.1: Grafische Standards von Geometrien

Hinweis: Die Farb-Nr. 1 - 48 werden von links-oben zeilenweise durchnummeriert.

Sollte die wahre Farbbelegung bei kodierten Steckverbindungen erforderlich sein, sind die Farben der OEM-spezifischen Farbtabelle zu entnehmen.

Nicht vorhandene Farbkodierungen sind in Absprache mit der Fachabteilung darzustellen.

Abbildung 5.88: Auswahl der Standardfarben (Basic Colors 1 - 48)

## Datenreduktion

Um die Datenmenge so gering wie möglich zu halten, werden die Bauteilgeometrien vereinfacht dargestellt. Ziel ist es, den repräsentativen Bauraum darzustellen. Der Aufwand zur Reduzierung sollte sich an der max. Datengröße orientieren (siehe Kapitel 5.7.2).

Die Reduktion der Daten soll so erfolgen, dass die Außengeometrie der Bauteile vollständig repräsentiert wird. Alle strukturellen Details werden entweder vollständig ignoriert oder so vereinfacht, dass die elementare geometrische Aussage erhalten bleibt. Die Package-relevanten Einzelheiten sind exakt darzustellen.

Auf die Verwendung von Features in Form von Fillets (Verrundungen) und Champfer (Fasen) soll verzichtet werden.

Einzelheiten des Steckerbildes (Ansichten und Pinbild mit Kammerbezeichnung) werden in der SVG- Datei (2D-Ansicht) dargestellt.

| 2,78 MB / Volumenkörper detailliert | 0,1 MB / Volumenkörper reduziert |
| --- | --- |
| Abbildung 5.89: Auswirkung der Datenreduktion auf den Speicherbedarf und die grafische Darstellung des Steckers |

| 306 KB / Volumenkörper detailliert | 30 KB / Volumenkörper reduziert |
| --- | --- |
| Abbildung 5.90: Auswirkung der Datenreduktion auf den Speicherbedarf und die grafische Darstellung des Clips |

### Darstellungstabelle

Die Tabelle gibt eine Empfehlung über darzustellende, zu vereinfachende und entfallende Strukturelemente (ähnlich DIN 32869):

| Struktur | Ja | Vereinfacht | Nein | Hinweis zur Darstellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RADIEN |  |  |  |  |
| formgebend | X |  |  |  |
| verrundend |  |  | X |  |
| GRATE, außen |  |  |  |  |
| Federn |  | X |  | grobe Umrisskontur der Außengeometrie |
| Rippen |  | X |  | grobe Umrisskontur der Außengeometrie |
| Senkung |  |  |  |  |
| Schieber |  |  | X |  |
| Langloch |  |  | X |  |
| Loch |  |  | X |  |
| BOHRUNG | X |  |  |  |
| FASEN |  |  | X |  |
| RANDVERSTÄRKUNG |  | X |  | grobe Umrisskontur der Außengeometrie |
| OBERFLÄCHEN eben | X |  |  |  |
| OBERFLÄCHEN gewölbt | X |  |  |  |
| Rändelungen |  | X |  | grobe Umrisskontur der Außengeometrie |
| FührungsgeometrIEN |  |  |  |  |
| Bajonette |  |  | X |  |
| Schienen |  |  | X |  |
| Bewegungs-elemente |  |  |  |  |
| Zahnrad |  | X |  | Zylinder |
| Zahnstange |  | X |  | grobe Umrisskontur der Außengeometrie |
| Texturen |  |  | X |  |
| Gewinde |  | X |  | grobe Umrisskontur der Außengeometrie |
| Muttern |  | X |  | Zylinder |
| Niete |  | X |  | Zylinder |
| Kammer/PIN |  | X |  | Darstellung als Drahtgeometrie in der Ebene der elektrischen Anlagefläche |
| RASTNASEN / RASTZAPFEN |  | X |  | Zylinder; Durchmesser und Länge müssen exakt sein |
| BOLZENAUFNAHME |  | X |  | Zylinder; Durchmesser und Tiefe müssen exakt sein |
| AUFLAGETELLER |  | X |  | Durchmesser muss exakt sein |
| KODIERUNG |  | X |  | Bei Winkelkupplungen im Hide |

Tabelle 5.2: Übersicht der Geometrievereinfachungen

### Maximale Datengröße

Zielgröße unter 500 KB, bei komplexen Bauteilen nicht mehr als 1 MB.

Überschreitungen müssen mit den Fachabteilungen abgesprochen werden.

## Bauraumanspruch und Montageraum

Bei Kabelbaumelementen sind einige Randbedingungen zu berücksichtigen. So verfügt eine größere Anzahl von Steckverbindungen über bewegliche Verriegelungselemente, die bei der Montage einen temporären, zusätzlichen Bauraumanspruch erheben. Ebenso existieren Verbindungselemente, welche bei der Montage ihre äußere Gestalt durch Schieber o.ä. verändern. Die genannten Punkte gelten analog auch für Befestigungselemente.

In allen Fällen ist der zusätzliche Bauraumbedarf für bewegte Teile durch Hüllflächen in Form von

Surfaces darzustellen, die dem Bauteil zugeordnet werden. Die Extraktion der Hüllflächen kann mit den üblichen CATIA-Funktionen an den vereinfachten Strukturen durchgeführt werden.

Die Hüllflächen sind mit der Graphic Property „Transparency 150“ zu versehen.

Abbildung 5.91: Raumbedarf eines Buchsengehäuses mit Verriegelungselementen

Abbildung 5.92: Raumbedarf eines Befestigungsclips mit beweglichen Elementen

# Erstellen der 2D-Darstellung

Die Bereitstellung von SVG-Daten ist mit dem OEM abzustimmen.

Zur Darstellung und Weiterverarbeitung von kabelbaumseitigen Bauteilen (Stecker, Supports, Tüllen) in anderen Systemen sind analog zum Geometrie-CAD Part 2D-Darstellungen im SVG-Format zu erzeugen.

Für Stecker sind 4 Zeichnungs-Ansichten (in CATIA über CATDrawing) im Maßstab 1:1 darzustellen, jede Ansicht in einem eigenen File. Diese 2D-Darstellungen des Steckers enthalten Einzelheiten des Steckerbildes, die zur eindeutigen Identifizierung notwendig sind (z.B. in der Fertigungszeichnung, Steckerdatenbank, etc.).

Für Supports, Tüllen und alle anderen Bauteile werden bauteilabhängig zusätzlich 1-2 Files mit jeweils einer eindeutigen Ansicht benötigt (s.u.).

Alle Bauteile sind im Endzustand darzustellen, z.B. auch solche, deren 3D-Freigabegeometrie aus Fertigungsgründen im aufgeklappten Zustand dargestellt ist.

## Benennung

Die Benennung der SVG-Files ist die Sachnummer des jeweiligen OEM. Leerstellen sind mit Unterstrichen _ darzustellen. Sonderzeichen und Umlaute sind untersagt. Der Dateiname endet mit dem

Hinweis _2D_<View-Name>.svg.

Beispiele:	999_652_103_40_2D_Front.svg	1J0_973_159_A_2D_Top.svg

8377188_2D_Bottom.svg		A0455459729_2D_Iso.svg

## Aufbau

Bei einer Steckverbindung werden vier Zeichnungsansichten in der 2D-Darstellung abgebildet:

| Abbildung 6.1 Seitenansicht eines Steckers Sachnummer _2D_Front.svg | Abbildung 6.2: Sicht auf die Kontakt-Bestückungsseite eines Steckers Sachnummer _2D_Top.svg | Abbildung 6.3: Sicht auf die Steckseite eines Steckers Sachnummer _2D_Bottom.svg | Abbildung 6.4: ISO-Ansicht eines Steckers Sachnummer _2D_Iso.svg |
| --- | --- | --- | --- |

Bei Supports, Tüllen und allen anderen Bauteilen werden eine oder zwei Zeichnungsansichten in der 2D-Darstellung im Maßstab 1:1 benötigt. Die Ansicht muss möglichst eindeutig die Ausrichtung des Bauteils neben dem Kabelverlauf in der Kabelsatzzeichnung darstellen.

Beispiele:

| Abbildung 6.5: Seitenansicht eines Wickel-Clips Sachnummer_2D_Front.svg | Abbildung 6.6: Sicht in Montagerichtung eines Clips mit Bolzenaufnahme Sachnummer_2D_Top.svg | Abbildung 6.7: Sicht auf die Steckseite eines Steckers Sachnummer_2D_Front.svg |
| --- | --- | --- |

| Abbildung 6.8: Seitenansicht einer Tülle mit Mehrfachdurchtritten Sachnummer_2D_Front.svg | Abbildung 6.9: Sicht auf die Eintrittsseite einer Tülle mit Mehrfachdurchtritten Sachnummer_2D_Top.svg |
| --- | --- |

Vorgaben zum Aufbau der Grafik:

- Keine farbigen Linien

- Keine ausgefüllten Flächen

- Keine Firmen-Logos neben der Grafik

- Keine Lagenbeschriftung

- Keine Koordinatensysteme

- Kein beschreibender Text neben oder in der Grafik

- Keine (Oberflächen)-Facettendarstellung

- Darstellung ohne verdeckte Kanten

Die längere Seite von Kontakt-Bestückungssicht und der Sicht auf die Steckseite liegen parallel zur Horizontalen Im Zweifelsfall liegen die Pins parallel zur Horizontalen.

Die tatsächliche Kodierung ist darzustellen.

In der Sicht auf die Steckseite sind rechteckige Kammern/Pins durch Linien oder Rechtecke und runde Kammern/Pins durch Kreise darzustellen.

In der Kontakt-Bestückungssicht werden die Kabeleinführungen entweder in ihrer natürlichen Darstellung als Rechtecke oder Kreise oder sonstigen Form gezeichnet. Zusätzlich wird für jede Kammer/Pin ein Cross-Punkt mittig in der Kabeleinführung erzeugt. (Dies entspricht der Vereinbarung aus der Physik, in eine Ebene eintauchende Feldlinien mit einem schräg liegenden Kreuz darzustellen).

Kammern/Pins müssen in der Kontakt-Bestückungssicht und der Sicht auf die Steckseite eindeutig nummeriert sein. Bei mehrreihigen Steckern sind mindestens der/die erste und der/die letzte Kammer/Pin zu beschriften, um Mehrdeutigkeiten auszuschließen.

## Erzeugen von SVG-Grafik aus CATIA

Hardcopy erzeugen:

Von jeder Ansicht die als svg-File benötigt wird ist eine Hardcopy zu erstellen.

- Bauteil in den benötigten Zeichungsansichten im Maßstab 1:1 darstellen (CATDrawing) und die Linienstärke in allen Ansichten auf 0,25mm setzen

- Ansicht bildschirmfüllend darstellen

- Hardcopytool unter Tools / Image / Capture aufrufen

- In Capture-Toolbar Vector Mode einstellen

- Mit Select Mode ein Rechteck eng um die Grafik definieren

- Capture drücken

- Im Capture Preview auf Save As drücken, SVG als Datei-Typ auswählen, Datei-Namen festlegen und mit OK abschließen.

| Abbildung 6.10: Hardcopy erzeugen | Abbildung 6.11: Capture Preview |
| --- | --- |

# Erstellen der Elektrikeigenschaften

Es gibt Bauteile, die mit der Standardfunktionalität aus Electrical Part Design elektrifiziert werden; diese werden als so genannte „EHI“-Bauteile bezeichnet.

| Erforderliche Lizenzen: ELB (Electric Library) |  |
| --- | --- |

Abbildung 7.1: Aktivierung der erforderlichen Lizenz zur Erstellung der Elektrikeigenschaften

## Grundsätze

Der Verbindungs-Positionierpunkt (Connector Connection Point = CCP) wird nicht verwendet.

Die elektrischen Eigenschaften werden in der Electrical Part Design Workbench erstellt.

## Steckverbindungen

### Buchsen- und Stiftgehäuse

Buchsen- und Stiftgehäuse sind vom Typ Single Insert Connector (SIC)

- Das wie in Kapitel 5 beschriebene CAD Part öffnen

- Workbench: Electrical Part Design; Funktion auswählen: Define Connector

Abbildung 7.2: Funktion zur Definition eines Single Insert Connector

- Selektion des CAD Part (im Baum oder Geometrie)

- Connector Definition festlegen (Typ, Sachnummer, Pinanzahl)

Abbildung 7.3: Panel zur Definition eines Single Insert Connector

Definition des BCP: Der in Kapitel 5.1 erzeugte Kabelabgangspunkt wird als Bundle Connection Point (BCP) definiert.

- Workbench: Electrical Part Design; Funktion auswählen: Define Bundle Connection Point

Abbildung 7.4: Funktion zur Definition eines Bundle Connection Point

- Selektion des CAD Part (im Baum oder Geometrie)

- Bundle Connection Point Definition festlegen (Representation, Placement Constraint, Point, Initial Condition)

Abbildung 7.5: Panel zur Definition eines Bundle Connection Point

Eingabewerte:

  - Representation 		=> die Bündelaustrittsfläche

  - Placement Constraints:

    - Point 			=> BCP aus Punkt von Kapitel 5.2.

    - Initial Condition 	=> die Bündelaustrittsfläche selektieren

### Stiftleisten und Kragen

Werden derzeit nicht verwendet.

### Sicherungsträger und Relaissockelleisten

Sicherungsträger und Relaissockelleisten werden analog zu 7.2.1 mit n BCPs erstellt.

### Kombi- und Hybridstecker

Kombi- und Hybridstecker werden analog zu 7.2.1 erstellt.

### Relaissockel

Relaissockel werden analog zu 7.2.1 erstellt.

### Kammverbinder / Kabelschuhe

Kabelschuhe und Massekammverbinder werden analog zu 7.2.1 mit n BCPs erstellt.

### Schweissverbinder

Schweissverbinder werden analog zu 7.2.1 erstellt.

### Winkelkupplungen

Winkelkupplungen werden analog zu 7.2.1 erstellt.

### Batterieklemmen

Winkelkupplungen werden analog zu 7.2.1 erstellt.

### Kupplungs- / Anschlussstücke

Winkelkupplungen werden analog zu 7.2.1 erstellt.

## Abdeckkappen

Werden nicht elektrifiziert.

Es müssen jedoch bestimmte Referenzpunkte, Hilfselemente und Properties erstellt werden (für XML- Topologie-Export). Siehe Kapitel 5.4.

## Befestigungselemente

### Clips mit gleichem Ein- und Austrittsvektor

Clips mit gleichem Ein- und Austrittsvektor sind Bauteile vom Typ Support (SPT)

Die Definition des Supports erfolgt über 2 parallele Planes – eine am BNS-Eintritt und eine am BNS-Austritt sowie einen Punkt am BNS-Eintritt.

- Das in Kapitel 5 beschriebene CAD Part öffnen

- Workbench: Electrical Part Design; Funktion auswählen: Define Support Part

Abbildung 7.6: Funktion zur Definition eines Support

- Selektion des CAD Part (im Baum oder Geometrie)

- Support Definition festlegen (Name = Sachnummer, Plane Definition)

Abbildung 7.7: Panel zur Definition eines Support

- First Plane Definition: Eintrittspunkt und Eintrittsebene (Planare Eintrittsfläche oder Hilfsplane am Eintritt) selektieren. Die Eintrittsebene muss vor der Austrittsebene liegen (kleinere Y-Koordinate)

- Second Plane Definition: Austrittsebene (Planare Austrittsfläche oder Hilfsplane am Austritt) selektieren.

- Nur bei Wickelclips und Kabelbinderclips: Base Plane Definition: Kontaktebene des Kabels mit dem Wickelclip selektieren.

Abbildung 7.8: Beispiel eines Supports mit Base Plane

- Hilfsgeometrie ins Hide stellen (Eintritts-, Austritts- und Base-Plane; Eintrittspunkt auf Eintrittsebene).

Für Supports mit mehreren Kabeldurchgängen (siehe Abbildung 5.42) ist Schritt fünf für jeden Kabeldurchgang zu wiederholen (Second Plane wird automatisch vom ersten Kabeldurchgang übernommen).

Supports mit mehreren Kabeldurchgängen ungleicher Länge (siehe Abbildung 7.9) werden auf gleicher Länge elektrifiziert, wobei die kürzere Länge (in Bild 7.9 auf der linken Seite des Supports) der Master ist.

Schritt fünf (s.o) ist für jeden Kabeldurchgang zu wiederholen.

Beim Definieren des zweiten Kabeldurchgangs wird die Second Plane wieder automatisch vom ersten Kabeldurchgang übernommen.

Abbildung 7.9: Support mit 2 Kabeldurchgängen ungleicher Länge und dem Ergebnis der Elektrifizierung im Strukturbaum

Hinweis: Bei Änderungen müssen die vorhandenen Planes verschoben werden, diese dürfen nicht durch neu erzeugte Planes ersetzt werden!

### Alle Kappen, Steckertüllen, Tüllen, Sonderteile sowie Clips, T- und Y-Verteiler mit unterschiedlichem Ein- und Austrittsvektor

Werden nicht elektrifiziert.

Es müssen jedoch bestimmte Referenzpunkte, Hilfselemente und Properties erstellt werden (für XML-Topologie-Export). Siehe Kapitel 5.4.

### Tüllen mit flexiblen Enden

Abbildung 7.10: Tülle mit einem flexiblen Ende

Derzeit in Planung.

## Kabelkanäle (Lieferumfang Kabelbaum)

Werden nicht elektrifiziert.

Es müssen jedoch bestimmte Referenzpunkte, Hilfselemente und Properties erstellt werden (für XML-Topologie-Export). Siehe Kapitel 5.4.

## Kabelschutz

OEM-spezifisch (siehe Kapitel 10)

## Umgang mit elektrischen Geräten (Equipment)

Derzeit keine Verwendung.

# Allgemeine Tipps

- Beim Ableiten einer Bauteilfamilie aus einem Bauteil müssen die Teile mit dem Befehl NEW FROM erzeugt werden, damit jedes Bauteil eine neue UUID erhält.

- Ein CAD Part verliert scheinbar seine Elektrikeigenschaften, wenn man das CAD Part mit einer neuen CATIA-Sitzung und zurückgesetzten Settings wieder aufruft. Dies ist aber glücklicherweise nicht der Fall. Die Elektrikeigenschaften werden nur nicht mehr angezeigt. Erst wenn man das CAD Part innerhalb eines CATProducts lädt, sind die Eigenschaften wieder sichtbar.

# Anhang

## Farbtabelle

| Kennung (Kodierung) | Farbe | CATIA-Farb-Nr. |
| --- | --- | --- |
| A | graphitschwarz | Basic 1 |
| B | weiß | Basic 2 |
| C | lichtblau | Basic 45 |
| D | bordeauxviolett | Basic 47 |
| E | maigrün | Basic 43 |
| F | nussbraun | Basic 41 |
| G | melonengelb | Basic 5 |
| H | hellrosa | Basic 24 |
| I | staubgrau | Basic 15 |
| Z | wasserblau | Basic 9 |
| A (Alternative) | currygelb | Basic 4 |
| B (Alternative) | elfenbein | Basic 18 |
| C (Alternative) | maisgelb | Basic 34 |
| A (AIRBAG) | ginstergelb | Basic 3 |
| B (AIRBAG) | melonengelb | Basic 5 |
| C (AIRBAG) | reinorange | Basic 42 |
| D (AIRBAG) | zinkgelb | Basic 26 |
| - (Schutzkappe) | dunkelgrün | Basic 44 |

Tabelle 9.1: Daimler-Farbbelegung bei kodierten Steckverbindungen

Die Farb-Nrn. 1 - 48 werden von links-oben zeilenweise durchnummeriert.

Abbildung 9.1: Auswahl der Standardfarben (Basic Colors 1 - 48)

## Abkürzungsverzeichnis

| OEM | Original Equipment Manufacturer |
| --- | --- |
| CES | Car Electrical System |
| SVG | Scalable Vektor Graphics |
| CEG | CATIA Einsatz Gruppe |
| BCP | Bundle Connection Point |
| REFPT | Referenzpunkte |
| REFPL | Referenzplane |
| SIC | Single Insert Connector |
| TB | Terminal Block |
| SPT | Supports |
| CS | Connector Shell |
| WRP | Wire Protection |

Tabelle 9.2: Abkürzungsverzeichnis

# OEM-spezifische Anhänge

## Daimler

### Prozessrelevante Anforderungen

MBC, Truck_MB und MB_Vans

Es muss das Daimler-Start-CAD Part 
„Startpart_Electric-component_1.0.1_en.CAD Part“ verwendet werden. Bei Kontaktierungen muss der BCP-Punkt die folgende Nomenklatur haben: BCP<Nr> (Beispiel: BCP1)

Es ist eine Gewichtsbedatung durchzuführen: siehe »» CS031, Kapitel 11. Das dabei erzeugte Set „#Standards und Informationen“ muss ins Hide gestellt werden.

Der fertige CATIA-Datensatz muss gemäß »» CS017 die Anforderungen an die Datenqualität erfüllen (Q-Checker-Prüfung).

Für alle nicht leitungsstrangfesten Komponenten (Definition siehe »» Abschnitt 5.5) sind die von MBC, MB-Truck und MB-Vans ( »» CS055 ) geforderten Startparts für die Konstruktion zu verwenden und somit NICHT das „Startpart_Electric-Component_1.0.1_en.CAD Part“.

MBC

Für MBC ist für noch nicht elektrifizierte Komponenten der Modelltyp „LEITUNGS-/HARNESS-COMPONENT_NON_ELECTRIFIED“ zu verwenden.
Da für die Erstellung der Elektrifizierung eine spezielle Elektrik-Lizenz notwendig ist, muss dieser Modelltyp von allen Zulieferern benutzt werden, welche die Elektrifizierung nicht durchführen.
Freigaberelevanz ist nicht gegeben, da wesentliche Eigenschaften der Bauteile (Elektrifizierung) für die Freigabe noch nicht vorhanden sind.
Siehe auch »» CS017, Abschnitt 3.3.13

Für MBC ist für elektrifizierte Komponenten der Modelltyp „LEITUNGS-/HARNESS-COMPONENT“ zu verwenden.
Das Prüfprofil enthält alle Prüfungen, die sich aus den Anforderungen dieses Leitfadens an die Elektrikbauteile ergeben. Bestandteil der Prüfung ist auch die Kontrolle der so genannten Elektrifizierung der betroffenen Bauteile. Freigaberelevanz ist gegeben. Siehe auch »» CS017, Abschnitt 3.3.12

Truck_MB und MB_Vans

- Für Truck_MB und MB_Vans ist für noch nicht elektrifizierte Komponenten der Modelltyp „CVD-LEITUNGS-/HARNESS-COMPONENT_NON_ELECTRIFIED“ zu verwenden.
Da für die Erstellung der Elektrifizierung eine spezielle Elektrik-Lizenz notwendig ist, muss dieser Modelltyp von allen Zulieferern benutzt werden, welche die Elektrifizierung nicht durchführen.
Freigaberelevanz ist nicht gegeben, da wesentliche Eigenschaften der Bauteile (Elektrifizierung) für die Freigabe noch nicht vorhanden sind.

Siehe auch »» CS017, Abschnitt 3.4.11

- Für Truck_MB und MB_Vans ist für elektrifizierte Komponenten der Modelltyp „CVD- LEITUNGS-/HARNESS-COMPONENT“ zu verwenden.
Das Prüfprofil enthält alle Prüfungen, die sich aus den Anforderungen dieses Leitfadens an die Elektrikbauteile ergeben. Bestandteil der Prüfung ist auch die Kontrolle der so genannten Elektrifizierung der betroffenen Bauteile. Freigaberelevanz ist gegeben.
Siehe »» CS017, Abschnitt 3.4.10

- Bei Truck_MB und MB_Vans ist für EE-Bauteile folgende Benennungskonvention einzuhalten: „EE-Kenner_freier Text“ (Beispiel: „SPT_Halter“).
Die Benennung ist im Feld „Nomenclature“ in den „Properties“ des jeweiligen CAD Parts einzutragen. Folgende EE-Kenner sind definiert:

| EE-Kenner | Bedeutung | EE-Komponenten |
| --- | --- | --- |
| CON_ | Connector | z.B. Buchsen-/Stiftstecker, Kappen, Tüllen etc. |
| EQT_ | Equipment | z.B. Steuergerät, Aktor, Sensor, Scheinwerfer, etc. |
| SPT_ | Support | z.B. Halter, Clip, T-Verteiler (im LU enthalten) |

Tab. 10.1: Namenskonvention/EE-Kenner für EE-Komponenten

- Die Erzeugung der 2D-Darstellungen von Leitungssatzkomponenten im SVG-Format (siehe Kap. 6) ist mit dem verantwortlichen Fachbereich abzustimmen.

- Wie in »» Abschnitt 5.4.1 beschrieben, müssen bei Truck_MB und MB_Vans Hilfspunkte für bestimmte Teile einer spezifischen Namenskonvention folgen, die mit dem internen Bauteilverantwortlichen abzustimmen ist. Die Abbildung 10.1 bis Abbildung 10.4 zeigen Beispiele für verschiedene Bauteile.
(HPT = Hilfspunkt; NW = Nennweite ( HPT-NW)
Die Punkte und Planes müssen in positiver Koordinaten-Achsrichtung mit aufsteigender (Alpha)-Nummerierung erzeugt werden. Dabei ist darauf zu achten das man immer den größtmöglichsten als Startabgang beim zählen nimmt. Die Hilfspunkte bzw. Planes erhalten die Referenznamen aus der jeweiligen Zeichnung der Lieferanten

| Abbildung 10.1: Beispiel für die Benennung von Hilfspunkten bei einem Y-Verteiler | Abbildung 10.2: Beispiel für die Benennung von Hilfspunkten bei einem T-Verteiler |
| --- | --- |

| Abbildung 10.3: Beispiel für die Benennung von Hilfspunkten bei einem Winkelstück | Abbildung 10.4: Beispiel für die Benennung von Hilfspunkten bei einem Verteiler-Stück mit Klappe |
| --- | --- |

### Inhalt und Anwendung des Daimler-Start-CAD Part

Inhalt des Daimler-Start-CAD Part

Um die Einhaltung der Vorgaben dieses Leitfadens zu erleichtern und die Bauteilerstellung zu beschleunigen enthält das Daimler-Start-CAD Part bereits einige wichtige geometrische Elemente (siehe Abbildung 10.5 und Kapitel 5.1) sowie alle Properties gemäß Kapitel 4.3.

Abbildung 10.5: Struktur und Inhalt des Daimler-Start-CAD Part

Anwendung des Daimler-Start-CAD Part

Kopieren der Bauteilgeometrie in das Start-CAD Part. Dies kann „As Result“ oder „As specified in Part document“ durchgeführt werden.
Die Datenmengenbeschränkung muss eingehalten werden.
Nach dem Einsetzen der Geometrie ist deren korrekte Positionierung zu kontrollieren. Z.B. muss sich bei Kontaktierungsteilen der Pin 1 im Ursprung befinden.

Löschen der nicht benötigten Elemente: Je nach Bauteiltyp, z.B. Stecker oder Befestigungsteil, werden nicht alle der vordefinierten geometrischen Elemente benötigt. Alle nicht benötigten geometrischen Elemente müssen gelöscht werden.
Bei Kontaktierungsteilen müssen alle nicht benötigten Skizzen, die zugehörigen Pattern sowie der Origin_Point gelöscht werden.
Bei Befestigungselementen müssen die 3 Skizzen, die zugehörigen Pattern sowie der Punkt BCP1 gelöscht werden.

Anpassen der Skizze und des Pattern: bei Kontaktierungsteilen muss in der Skizze die Größe der Kammern/Pins (Doppelklick auf die Skizze; anschließend die Maße ändern) sowie im Pattern deren Anzahl und Abstand (Doppelklick auf das Pattern; anschließend die Werte ändern) eingestellt werden.

Lage des BCP1: bei Kontaktierungsteilen muss die Lage des Kabelanschlusspunkts BCP1 an das Bauteil angepasst werden.
Der BCP-Punkt darf nicht umbenannt werden. Nur die folgende Nomenklatur ist zulässig: BCP<Nr> (Beispiel: BCP1)

Properties einstellen: Für die Properties Component Type und EHI sind alle erlaubten Werte in einer Pull-Down-Liste vordefiniert (siehe Abbildung 10.6). Je nach Bauteiltyp muss hier der korrekte Wert ausgewählt werden (siehe Tabelle 4.2).
Die Leitfadenversion (Guideline Version), die als Vorlage für die Erstellung des Teils benutzt wurde, muss manuell in das vorgesehene Feld eingetragen werden.

Abbildung 10.6: Vordefinierte Properties mit auswählbaren Werten

## Volkswagen

### Datenstruktur

Abbildung 10.7: Basis-Struktur zum Aufbau eines Steckers

### Properties

Description

Unter Description wird die Bauteilbezeichnung als eindeutiger Name, Pinanzahl, Farbe (ohne Umlaute und Sonderzeichen) eingetragen. Leerstellen sind mit Underscore (Unterstriche) aufzufüllen. Lieferantennamen, siehe Tabelle 4.1., dürfen nicht angegeben werden!

In die Definition ist ebenfalls die Part Number einzutragen.

Abbildung 10.8: Properties

User Defined Properties: (Erweiterung von Kapitel 4.3)

Das Bauteil-CAD Part muss zusätzlich den folgenden User Defined Property erhalten:

Module State

Für alle Bauteile ist im CAD Part ein User Defined Property vom Typ STRING mit dem Namen „module_state“ anzulegen. Je nach Bauteilstatus ist der entsprechende Wert einzutragen. (siehe Tabelle 10.1)

| module_state | Status des CAD Parts |
| --- | --- |
| positive | Support aus NVS ( Normteile VerwaltungsSystem ) |
| negative | nicht Vorzugsteile, Bauteile welche nicht in NVS oder Konzern-Steckerliste deklariert sind |
| no_CCL | nicht bewertet nach der Konzern-Steckerliste |
| forbidden | ungültige Teile |
| neutral | nicht definiert |

Tabelle 10.1: Status des CAD Parts für den module_state

### Protection

Die Protection wird mit den Standardfunktionalitäten aus „Electrical Part Design“ (Erforderliche Lizenzen: ELB Electric Library) elektrifiziert. Es wird kein zusätzlicher Punkt im Ursprung definiert.

- Erstellung eines CAD Part.

- Workbench: Electrical Part Design; Funktion auswählen: Definition Protective Covering

Abbildung 10.9: Funktionbutton: Definition Protective Covering

- Selektion des CAD Part im Strukturbaum

- Unter Namen wird die OEM-spezifische Sachnummer eingetragen.

- Die Protection werden in 2 Typen eingeteilt:

  - Tape

  - Corrugated Tube

Abbildung 10.10: Definition der Protection des Typs Tape

- Die Parameter sind den Bauteil entsprechend anzupassen.

- Linetype einstellen.

Abbildung 10.11: Definition der Protection des Typs Corrugated Tube

- Die Protection ist als Light-Geometry zu erstellen.

- Die Funktion mit OK abschließen.

- Farbdefinition der Protection:

| Protection | CATIA-Farbe |
| --- | --- |
| Corrugated Tube | Basic 15 |
| Tapes_WrappedSpare | Basic 16 |
| Tapes_WrappedOnSpace | Basic 33 |
| Tapes_WrappedTight | Basic 1 |

Tabelle 10.2: Farbdefinition der Protection

### Das Geometrie-CAD Part

### Steckverbindungen mit zusätzlichen Anbauteilen z.B. Abdeckkappen:

- Die Kennzeichnung der Anordnungen der Abdeckkappe mit einer Linie wird nicht vorgenommen!

| Abbildung 10.12: Anordnung der Abdeckkappe nur in einer Richtung möglich | Abbildung 10.13: Anordnung der Abdeckkappe in beiden Richtungen möglich |
| --- | --- |

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1: Ablaufschema der Datenerzeugung	7

Abbildung 4.1: Property Panel eines CAD Part	8

Abbildung 4.2: Erzeugung eines User Defined Property im CAD Part	10

Abbildung 5.1: Das Axis muss „Right-handed“ sein.	11

Abbildung 5.2: Hilfspunkt vom Typ DOT	11

Abbildung 5.3: Hilfslinie vom Typ DASHED	11

Abbildung 5.4: REF- und BCP-Punkt	12

Abbildung 5.5: BCP-Punkt am CAD Part	12

Abbildung 5.6: Kappe ohne Axis ohne Planes	12

Abbildung 5.7: Pinbild für Kabelabgang und Gegenstecker	12

Abbildung 5.8: Anordnung der Abdeckkappe nur in einer Richtung möglich	12

Abbildung 5.9: Anordnung der Abdeckkappe in beiden Richtungen möglich	12

Abbildung 5.10: Buchsengehäuses mit Pinbild	13

Abbildung 5.11: Stiftgehäuse mit Pinbild	13

Abbildung 5.12: Buchsengehäuse mit Aufnahme	13

Abbildung 5.13: Stecker mit Zugentlastung	14

Abbildung 5.14: Stecker mit Zugentlastung Lage des BCP in der Seitenansicht	14

Abbildung 5.15: Sicherungsträger	14

Abbildung 5.16: Sicherungsträger	14

Abbildung 5.17: Relaissockelleiste	15

Abbildung 5.18: Kombistecker	15

Abbildung 5.19: Einsatz- Steckverbindung	15

Abbildung 5.20: Kombistecker	16

Abbildung 5.21: Hybridstecker	16

Abbildung 5.22: Relaissockels	16

Abbildung 5.23: Kammverbinders	17

Abbildung 5.24: Kabelschuhs	17

Abbildung 5.25: Kammkabelschuhs	17

Abbildung 5.26: Sonderkabelschuhe und Kabelschuhvarianten	18

Abbildung 5.27: Schweissverbinders	18

Abbildung 5.28: Winkelkupplung	19

Abbildung 5.29: Winkelkupplung Typ 2	19

Abbildung 5.30: Batterieklemme	20

Abbildung 5.31: Batterieklemme 1 = Hilfspunkt 2 = Hilfsplane	20

Abbildung 5.32: Mechanisches Anschlussstück	21

Abbildung 5.33: Elektrisches Anschlussstück	21

Abbildung 5.34: Clip mit beweglichen Verriegelungselementen; geöffnet	23

Abbildung 5.35: Clip mit beweglichen Verriegelungselementen; geschlossen	23

Abbildung 5.36: Kabelbandhalter	23

Abbildung 5.37: Kabelband	23

Abbildung 5.38: Clip mit Zapfen	23

Abbildung 5.39: Clip mit Bolzenaufnahme	24

Abbildung 5.40: Clip mit Langloch	24

Abbildung 5.41: Kantenbefestigers	24

Abbildung 5.42: Mehrfach-Clip Typ 1	25

Abbildung 5.43: Mehrfach-Clip Typ 2	25

Abbildung 5.44: Endstück	25

Abbildung 5.45: Tülle mit linearen Durchgang	26

Abbildung 5.46: Y-Verteiler für Blechfixierung	26

Abbildung 5.47: Y-Verteiler	26

Abbildung 5.48: T-Verteiler	27

Abbildung 5.49: T-Verteiler mit Clipaufnahme	27

Abbildung 5.50: Winkelstück	27

Abbildung 5.51: Tülle	27

Abbildung 5.52: Winkel-Clip	27

Abbildung 5.53: Kabelbandhalter mit variabler Kabelrichtung	27

Abbildung 5.54: Steckertülle	27

Abbildung 5.55: Reduzierstücke (einfach und doppelt)	27

Abbildung 5.56: Abdeckkappe	28

Abbildung 5.57: Abdeckkappe mit geradem Kabeldurchgang	28

Abbildung 5.58: Positionierung der Abdeckkappe auf der Steckverbindung	28

Abbildung 5.59: Abdeckkappe für einen speziellen Stecker	28

Abbildung 5.60: Steckerhalter	29

Abbildung 5.61: Steckerhalter	29

Abbildung 5.62: Steckeraufnahme	29

Abbildung 5.63: Connectorshell (Sicherungsträger/ Relaisträger)	29

Abbildung 5.64: Staubschutzkappe	31

Abbildung 5.65: Staubschutzkappe am Stecker montiert	31

Abbildung 5.66: Y-Verteiler für Blechfixierung	32

Abbildung 5.67: Y-Verteiler	32

Abbildung 5.68: T-Verteiler	32

Abbildung 5.69: Clip (nicht Linear)	33

Abbildung 5.70: Kappe   (Linear)	33

Abbildung 5.71: Kappe (nicht Linear)	33

Abbildung 5.72: Kabelführung	33

Abbildung 5.73: Steckertülle	33

Abbildung 5.74: Winkel-Tülle	33

Abbildung 5.75: Abdeckkappe für einen speziellen Stecker	34

Abbildung 5.76: Abdeckkappe auf dem Stecker	34

Abbildung 5.77: Winkelstück	34

Abbildung 5.78: Reduzierstücke	34

Abbildung 5.79: Steckerhalter	35

Abbildung 5.80: Steckerhalter	35

Abbildung 5.81: Steckeraufnahme	35

Abbildung 5.82: Sicherungsträger/	35

Abbildung 5.83: Staubschutzkappe	36

Abbildung 5.84: Schemadarstellung eines Kabelkanals mit Hilfselementen; Nummerierung der Points und Planes aufsteigend in positiver Achsrichtung	37

Abbildung 5.85: Beispiel eines Kabelkanals mit Hilfselementen	37

Abbildung 5.86: Support mit variabler Kabelrichtung	38

Abbildung 5.87: Umbenennung eines Positionierungsachsensystems	39

Abbildung 5.88: Auswahl der Standardfarben (Basic Colors 1 - 48)	40

Abbildung 5.89: Auswirkung der Datenreduktion auf den Speicherbedarf und die grafische Darstellung des Steckers	41

Abbildung 5.90: Auswirkung der Datenreduktion auf den Speicherbedarf und die grafische Darstellung des Clips	41

Abbildung 5.91: Raumbedarf eines Buchsengehäuses mit Verriegelungselementen	43

Abbildung 5.92: Raumbedarf eines Befestigungsclips mit beweglichen Elementen	43

Abbildung 6.1 Seitenansicht eines Steckers	44

Abbildung 6.2: Sicht auf die Kontakt-Bestückungsseite eines Steckers	44

Abbildung 6.3: Sicht auf die Steckseite eines Steckers	44

Abbildung 6.4: ISO-Ansicht eines Steckers	44

Abbildung 6.5: Seitenansicht eines Wickel-Clips Sachnummer_2D_Front.svg	44

Abbildung 6.6: Sicht in Montagerichtung eines Clips mit Bolzenaufnahme	44

Abbildung 6.7: Sicht auf die Steckseite eines Steckers	44

Abbildung 6.8: Seitenansicht einer Tülle mit Mehrfachdurchtritten Sachnummer_2D_Front.svg	45

Abbildung 6.9: Sicht auf die Eintrittsseite einer Tülle mit Mehrfachdurchtritten	45

Abbildung 6.10: Hardcopy erzeugen	46

Abbildung 6.11: Capture Preview	46

Abbildung 7.1: Aktivierung der erforderlichen Lizenz zur Erstellung der Elektrikeigenschaften	47

Abbildung 7.2: Funktion zur Definition eines Single Insert Connector	48

Abbildung 7.3: Panel zur Definition eines Single Insert Connector	48

Abbildung 7.4: Funktion zur Definition eines Bundle Connection Point	48

Abbildung 7.5: Panel zur Definition eines Bundle Connection Point	48

Abbildung 7.6: Funktion zur Definition eines Support	50

Abbildung 7.7: Panel zur Definition eines Support	50

Abbildung 7.8: Beispiel eines Supports mit Base Plane	50

Abbildung 7.9: Support mit 2 Kabeldurchgängen ungleicher Länge und dem Ergebnis der Elektrifizierung im Strukturbaum	51

Abbildung 7.10: Tülle mit einem flexiblen Ende	52

Abbildung 9.1: Auswahl der Standardfarben (Basic Colors 1 - 48)	54

Abbildung 10.1: Beispiel für die Benennung von Hilfspunkten bei einem Y-Verteiler	56

Abbildung 10.2: Beispiel für die Benennung von Hilfspunkten bei einem T-Verteiler	56

Abbildung 10.3: Beispiel für die Benennung von Hilfspunkten bei einem Winkelstück	56

Abbildung 10.4: Beispiel für die Benennung von Hilfspunkten bei einem Verteiler-Stück mit Klappe	56

Abbildung 10.5: Struktur und Inhalt des Daimler-Start-CAD Part	57

Abbildung 10.6: Vordefinierte Properties mit auswählbaren Werten	58

Abbildung 10.7: Basis-Struktur zum Aufbau eines Steckers	59

Abbildung 10.8: Properties	59

Abbildung 10.9: Funktionbutton: Definition Protective Covering	60

Abbildung 10.10: Definition der Protection des Typs Tape	60

Abbildung 10.11: Definition der Protection des Typs Corrugated Tube	61

Abbildung 10.12: Anordnung der Abdeckkappe nur in einer Richtung möglich	61

Abbildung 10.13: Anordnung der Abdeckkappe in beiden Richtungen möglich	61

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1: Übersicht der aufzubereitenden Bauteile	6

Tabelle 4.1: Lieferantenliste	8

Tabelle 4.2: Werte des User Defined Property "Component Type" für den Topologie-Export	9

Tabelle 5.1: Grafische Standards von Geometrien	40

Tabelle 5.2: Übersicht der Geometrievereinfachungen	42

Tabelle 9.1: Daimler-Farbbelegung bei kodierten Steckverbindungen	54

Tabelle 9.2: Abkürzungsverzeichnis	54

Tabelle 10.1: Status des CAD Parts für den module_state	60

Tabelle 10.2: Farbdefinition der Protection	61

# Text boxes

Disclaimer

Diese Inhalte sind im Zusammenhang mit der Überarbeitung der CES-Richtlinien entstanden. Sie stellen den Stand der Arbeiten und Diskussionen dar, der Ende 2019 erreicht wurde. Es wird daher keine Gewähr für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Konsistenz übernommen.

Die Dokumente werden im Wiki so wie sie sind zur Verfügung gestellt, um den Teilnehmern zu ermöglichen, die Arbeit an den Dokumenten auch in Zukunft fortzusetzen. Sie dürfen nicht zur Entwicklung von Software oder Dienstleistungen verwendet werden oder Gegenstand von Vereinbarungen zwischen Entwicklungspartnern werden.

#### X

#### *

PART_NUMBER

#### *